ДИСЦИПЛИНА: ТОЭ

Выполните контрольную работу:

Задача № 1. РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ПОСТОЯННОГО ТОКА

- По заданной обобщенной схеме (см. рис.1) нарисовать схему, соответствующую Вашему варианту, и указать на ней заданные параметры. При этом участок цепи, в котором нет источника ЭДС, следует замкнуть, а участок цепи, в котором нет источника тока – разомкнуть. После этого в цепи должны остаться два источника ЭДС и один источник тока.

- Составить уравнения по законам Кирхгофа.

- Рассчитать токи цепи методом контурных токов и методом узловых потенциалов. Результаты расчета записать в таблицу 1.

- Проверить выполнение баланса мощности в цепи.

- Рассчитать и построить потенциальную диаграмму для внешнего контура цепи.

### Рис. 1

Исходные данные:

Источники ЭДС, В: E5 = 50; E6 = - 150;

тока, А: J3 = - 5;

Сопротивления резисторов, Ом: R1 = 70; R2 = 20; R3 = 10; R4 = 40; R5 = 90; R6 = 80; R7 = 60.

Таблица 1

| Результаты расчета (токи ветвей, А) |
| --- |
| Метод контурных токов | I11 = , I22 = , I33 = |
|  | I1= | I2= | I3= | I4= | I5= | I6= | I7= |
| Метод узловых потенциалов | (0 = 0 В, (a = B, (b = B, (c = B, (d = B |
|  | I1= | I2= | I3= | I4= | I5= | I6= | I7= |

Задача № 2. РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

- По заданной обобщенной схеме (см. рис.2) нарисовать схему, соответствующую Вашему варианту, и указать на ней заданные параметры. При этом участок цепи, в котором нет источника ЭДС, следует замкнуть, а участок цепи, в котором нет источника тока – разомкнуть. После этого в цепи должны остаться два источника ЭДС и один источник тока с частотой 50 Гц. Комплексные сопротивления на схеме изобразить в виде соответствующих элементов R, L и С, значения которых следует рассчитать и записать в таблицу 2.

- Составить уравнения в комплексной форме по законам Кирхгофа, по методу контурных токов и по методу узловых потенциалов.

- Рассчитать токи в цепи и потенциалы узлов в комплексной форме выбранным Вами методом. Записать мгновенные значения рассчитанных токов. Результаты расчета записать в таблицу 3.

- Определить показания ваттметра. Результаты расчета записать в таблицу 3.

- Рассчитать и построить топографическую диаграмму цепи, совмещенную с векторной диаграммой токов для внешнего контура.

- Проверить выполнение баланса активных, реактивных и комплексных мощностей в цепи.

Рис. 2

Исходные данные:

Источники ЭДС, В: E1 = 150(-600; E6 = 160(720;

тока, А: J3 = 170(420;

Сопротивления нагрузки, Ом: Z1 = 15; Z2 = 15(-900; Z3 = 15(-600; Z4 = 40(-550; Z5 = 15(-400; Z6 = 15(-200; Z7 = 0.

Примечание: обозначение E = Е(ψº представляет собой полярную форму записи комплексного числа и соответствует его показательной форме E = Eejψ.

# Таблица 2

| R1= L1= C1= | R2= L2= C2= | R3= L3= C3= | R4= L4= C4= | R5= L5= C5= | R6= L6= C6= | R7= L7= C7= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные действующие токи, А | Показание ваттметра |
| I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | Pw, Вт |
| Мгновенные токи, А |  |
| i1 = | i4 = |  |
| i2 = | i5 = |  |
| i3 = | i6 = |  |
| Комплексные потенциалы узлов, В |
| φ0 = 0 | φa = | φb = | φc = | φd = |

Таблица 3

# Text boxes

φd

R5

R7

R6

I6

I7

J2

J3

R1

R2

R4

R3

I3

I4

I2

Е2

I1

Е1

Е3

Е4

φо

φа

φс

φb

J1

Е6

PW

Z2

Z1

Z4

Z6

Z7

Z3

φd

Z5

I6

J1

I7

J2

J3

I3

I4

I2

Е2

I1

Е1

Е3

Е4

φо

φа

φс

φb

I5

Е5

I5

Е5

Е6