КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ИНИЖЕНЕРНЫМ МЕТОДА РАСЧЕТА

Контрольная  должна содержать:

1) расчет динамики средневзвешенного по объему порового пространства пластового давления в газовой залежи;

2) аналогичную задачу для газоконденсатной залежи.

Динамика пластового давления определяется запасами газа, его свойствами и уровнями отбора.

Для каждой задачи расчеты выполняются с временным шагом в 1 год для пятилетнего периода.

За консультациями можно обращаться к следующим источникам:

– Закиров С.Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазокон-денсатных месторождений / С.Н. Закиров. – М.: Струна, 1998. – 628 с.;

– Закиров С.Н. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений / С.Н. Закиров. – М.: Недра, 1989. – 336 с.;

– Лапук Б.Б. Проектирование и разработка газовых месторождений / Б.Б. Лапук, С.Н. Закиров. – М.: Недра, 1974. – 373 с.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ

ГАЗОВОЙ ЗАЛЕЖИ

Пусть залежь разрабатывается с постоянным во времени отбором . При известном на момент времени  среднем пластовом давлении текущие запасы газа в залежи определяются по формуле:

,

где - объем порового пространства;

- коэффициент сверхсжимаемости.

Давление в данной формуле берется в атмосферах. Начальные запасы газа находятся по аналогичной формуле от начального давления . Поскольку текущие и отобранные запасы в каждый момент времени в сумме равны начальным, то справедливо соотношение

,

являющееся для любого  уравнением относительно искомого давления.

Указанное уравнение для фиксированного  можно решить с помощью следующей итерационной процедуры:

,

где в качестве первого приближения уместно взять давление с предыдущего временного шага.

Окончательный результат представляется в виде следующей таблицы:

| Год разработки | Давление, атм | Давление, Па |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

В некоторых случаях допустимо расчеты делать, например, в атмосферах. Однако окончательный результат требуется продублировать в размерностях Sistem International (по-русски – Международная система единиц).

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ ЗАЛЕЖИ

В целом задача аналогична предыдущей за исключением того, что по причине выпадения в пласте конденсата поровый объем, занятый газовой фазой, становится переменной величиной. Данный объем корректируется величиной пластовых потерь конденсата и определяется долей выпавшей углеводородной жидкости, являющейся функцией давления. В рассматриваемом случае текущие запасы газа в залежи определяются по формуле:

,

где  - объемная доля жидкой фазы.

Соотношение между начальными, текущими и отобранными запасами принимает вид

,

(при начальном давлении жидкая фаза отсутствует), откуда следует итерационная схема для расчета динамики пластового давления:

.

Окончательный результат представляется в виде следующей таблицы:

| Год разработки | Давление, атм | Давление, Па | (, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Примечание: приведенная расчетная схема в силу своего учебного характера не может полностью корректно применяться для прогноза давления реальных газоконденсатных залежей, так как не учитывает растворения легких фракций в жидкой фазе.

3. ПРИМЕР РАСЧЕТА И ТРЕБУЕМАЯ ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТОВ

Таблица 1 содержит пример задания.

Таблица 1

| Вариант | , атм | , 106 м3 | ,106 м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример | 300 | 1,2 | 30 | a0=1 a1= -1,25 a2=1,25 | b0=0,08 b1=0,24 b2= -0,32 |

Функциональные зависимости  и  от давления заданы в виде полиномов от безразмерного давления , в таблице 1 приводятся коэффициенты полиномов. Это означает что, например, .

Итерационный процесс на каждом временном шаге следует выполнять до достижения точности 0,1 атм, то есть когда .

# Пример расчета задания по газовой залежи:

|  |  | z |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 год |
| 300 | 1 | 1 | 275 |
| 275 | 0,916667 | 0,904514 | 248,7413 |
| 248,7413 | 0,829138 | 0,822915 | 226,3015 |
| 226,3015 | 0,754338 | 0,76836 | 211,299 |
| 211,299 | 0,70433 | 0,739688 | 203,4143 |
| 203,4143 | 0,678048 | 0,727126 | 199,9597 |
| 199,9597 | 0,666532 | 0,722166 | 198,5957 |
| 198,5957 | 0,661986 | 0,720299 | 198,0823 |
| 198,0823 | 0,660274 | 0,71961 | 197,8927 |
| 197,8927 | 0,659642 | 0,719357 | 197,8232 |

Пример расчета задания по газоконденсатной залежи:

|  |  | z | ( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 год |
| 300 | 1 | 1 | 0 | 275 |
| 275 | 0,916667 | 0,904514 | 0,0311111 | 256,7284 |
| 256,7284 | 0,855761 | 0,845708 | 0,0510379 | 245,0779 |
| 245,0779 | 0,816926 | 0,813053 | 0,0625043 | 238,4966 |
| 238,4966 | 0,794989 | 0,796273 | 0,0685550 | 235,0918 |
| 235,0918 | 0,783639 | 0,788064 | 0,0715644 | 233,4224 |
| 233,4224 | 0,778075 | 0,784157 | 0,0730099 | 232,6272 |
| 232,6272 | 0,775424 | 0,782323 | 0,0736914 | 232,2539 |
| 232,2539 | 0,77418 | 0,781468 | 0,0740098 | 232,0799 |
| 232,0799 | 0,7736 | 0,781071 | 0,0741578 | 231,9991 |

# 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ

Исходные данные по вариантам заданий представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Вариант | , атм | , 106 м3 | ,106 м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 310 | 1 | 30 | a0=1 a1= -1 a2=1 | b0=0,06 b1=0,24 b2= -0,3 |