- На а4 в масштабе механизм – 6 положений.

- На а4 в масштабе план скоростей для 6 положений.

- На а4 в масштабе план ускорений для 1 положения.

| Параметры | Обозначение | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
| Размеры звеньев рычажного механизма | l01A, м | 0,1 |
|  | lAB=2lA52, м | 0,43 |
|  | lBC=21B53, м | 0,43 |
|  | lCD, м | 0,15 |
|  | b, м | 0,07 |
|  | x1, м | 0,5 |
|  | x2, м | 0,16 |
|  | y,м | 0,4 |
| Массы звеньев рычажного механизма | m1, кг | 24 |
|  | m2, кг | 4 |
|  | m3, кг | 5 |
|  | m5, кг | 18 |
| Моменты инерциии звеньев | JS2, кг×м2 | 0,05 |
|  | JS3, кг×м2 | 0,1 |
| Сила резания | FC, Н | 1450 |
| Число зубьев колес простой передачи | z7 | 12 |
|  | z8 | 27 |
| Модуль простой передачи | m1, мм | 6 |
| Угловая скорость электродвигателя Угловая скорость кривошипа | ωдв, рад/с | 100 |
|  | ω1, рад/с | 4 |
| Модуль планетарного редуктора | m2, мм | 4 |
| Число блочных сателлитов | k | 3 |
| Угловой ход коромысла | β , град | 14 |
| Длина коромысла | LML, м | 0,15 |
| Допустимый угол давления | αдоп, | 35 |
| Фазовые углы поворота кулачка | φy=φ град | 65 |
|  | φb, град | 10 |