Задача № 1 (для специальностей 2914,2915)

Определить объем выполняемых работ по прокладке трубопроводов отопления и газоснабжение из стальных бесшовных труб соответствующего диаметра звеном рабочих из 5 человек за 10 рабочих смен. Продолжительность рабочей смены принять 8 ч. Диаметр трубопровода и затраты труда рабочих строителей принять по варианту.

| Вариант | Диаметр трубопровода, мм | Затраты труда рабочих строителей, чел-ч на 1 м (по вариантам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 |
| 10 | 350 | 2,92 |

Задача № 2 (для специальностей 2914,2915)

Определить средний разряд рабочих и работ в строительной организации. Общую численность рабочих (в том числе по разрядам) и тарифную заработную плату всех рабочих за месяц принять по вариантам (данные приведены условно).

| Разряды рабочих | Варианты (количество человек) |
| --- | --- |
|  | 10 |
| 2 | 19 |
| 3 | 37 |
| 4 | 35 |
| 5 | 36 |
| 6 | 20 |
| Итого, чел. | 147 |
| Тарифная заработная плата за месяц, тыс. руб. | 441,0 |

Расчеты рекомендуется выполнять в таблицах:

| Разряд | Тарифный коэффициент | Число рабочих | Произведение тарифных коэффициентов на число рабочих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

По организации необходимо определить средний тарифный коэффициент, полную величину среднего тарифного разряда, средне месячную заработную плату одного рабочего по тарифу, средний разряд работ. (см. В.Д. Ардзинов. Организация и оплата труда в строительстве с 64-69).

Задача № 3 (для специальности 2914)

Определить сметную стоимость и сметную себестоимость устройства канализации для строительства жилого дома в г. Саратове при следующих исходных данных:

| Исходные данные в базисных ценах | Данные в тыс. руб. (по вариантам) |
| --- | --- |
|  | 10 |
| 1. Затраты на материалы | 973,14 |
| 2. Основная заработная плата | 53,08 |
| 3. Затраты на эксплуатацию машин (всего) | 12,94 |
| 4. В том числе заработная плата обслуживающих машины | 12,94 |

Необходимо уяснить понятия сметной стоимости и сметной себестоимости строительно-монтажных работ, состав прямых затрат, порядок начисления накладных расходов и сметной прибыли. Процентную величину накладных расходов рекомендуется принять укрупненную для жилищного строительства (см. МДС 81-33.2004, приложение 3 стр. 13).

Процентную величину сметной прибыли рекомендуется принять укрупненной для жилищного строительства (см. МДС 81-25.2001).