Вариант 2,14.

ЗАДАНИЕ № 2 РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Задача 2.1. Расчет неразветвленной цепи

Для заданной цепи (схемы приведены на рис. 2.1.1 – 2.1.30, параметры элементов в табл. 2.1):

- определить полное комплексное сопротивление цепи

- рассчитать параметры (R,L или R,C) эквивалентного двухполюсника цепи относительно зажимов источника;

- рассчитать ток в цепи и напряжения всех элементов;

- рассчитать активную и реактивную мощности источника и приемников

Дополнительное задание №1

- построить топографическую диаграмму напряжений

- определить: а) частоту источника, при которой в цепи наступит резонанс, б) добротность, в) характеристическое сопротивление и г) полосу пропускания цепи, представленной как электрический фильтр с выходным напряжением на одном из резистивных элементов.

Таблица 2.1

| Вар. | Схема (рис.) | Um |  |  | R1 | R2 | R3 | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ВД-15 | В | рад/с | град | Ом | Ом | Ом | мГн | мГн | мГн | мкФ | мкФ | мкФ |
| 1 | 1 | 200 | 100 | 60 | 75 | 60 | 80 | 700 | 800 | 900 | 160 | 100 | 80 |
| 2 | 2 | 36 | 125 | -30 | 40 | 20 | 30 | 400 | 200 | 160 | 200 | 400 | 500 |
| 3 | 3 | 24 | 200 | 90 | 14 | 8 | 12 | 80 | 50 | 60 | 200 | 400 | 500 |
| 4 | 4 | 220 | 250 | -10 | 60 | 120 | 160 | 800 | 400 | 600 | 20 | 40 | 50 |
| 5 | 5 | 60 | 400 | 45 | 100 | 70 | 50 | 150 | 200 | 125 | 80 | 40 | 20 |
| 6 | 6 | 12 | 500 | -75 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 500 | 400 | 200 |
| 7 | 7 | 26 | 800 | 15 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 250 | 200 | 100 |
| 8 | 8 | 90 | 1000 | -60 | 60 | 90 | 70 | 65 | 75 | 80 | 16 | 10 | 20 |
| 9 | 9 | 400 | 1250 | 40 | 700 | 1200 | 900 | 600 | 800 | 500 | 1 | 2 | 0,5 |
| 10 | 10 | 54 | 1600 | -15 | 50 | 70 | 60 | 30 | 45 | 60 | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 11 | 26 | 2000 | 80 | 45 | 30 | 38 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 10 |
| 12 | 12 | 14 | 2500 | -25 | 30 | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 40 | 20 | 10 |
| 13 | 13 | 240 | 3200 | 10 | 200 | 300 | 250 | 60 | 90 | 120 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | 14 | 86 | 4000 | -20 | 120 | 80 | 100 | 30 | 25 | 20 | 2 | 2,5 | 4 |
| 15 | 15 | 380 | 5000 | 30 | 400 | 600 | 300 | 100 | 80 | 70 | 1 | 0,25 | 0,5 |
| 16 | 16 | 56 | 6400 | -45 | 60 | 40 | 30 | 5 | 10 | 8 | 2,5 | 5 | 2,5 |
| 17 | 17 | 141 | 100 | -45 | 25 | 40 | 30 | 300 | 200 | 400 | 400 | 200 | 500 |
| 18 | 18 | 48 | 125 | 15 | 70 | 90 | 120 | 800 | 600 | 400 | 160 | 80 | 50 |
| 19 | 19 | 32 | 200 | -30 | 30 | 40 | 24 | 160 | 100 | 120 | 100 | 200 | 250 |
| 20 | 20 | 110 | 250 | 20 | 50 | 80 | 60 | 400 | 200 | 300 | 80 | 40 | 50 |
| 21 | 21 | 80 | 400 | -90 | 140 | 200 | 180 | 300 | 400 | 250 | 10 | 16 | 20 |
| 22 | 22 | 20 | 500 | 40 | 18 | 12 | 16 | 18 | 28 | 24 | 100 | 250 | 200 |
| 23 | 23 | 38 | 800 | -20 | 30 | 18 | 24 | 20 | 40 | 30 | 50 | 40 | 100 |
| 24 | 24 | 150 | 1000 | 75 | 140 | 180 | 160 | 120 | 160 | 180 | 5 | 8 | 10 |
| 25 | 25 | 280 | 1250 | -80 | 200 | 300 | 240 | 180 | 160 | 200 | 2,5 | 2 | 4 |
| 26 | 26 | 28 | 1600 | 60 | 16 | 22 | 28 | 10 | 16 | 20 | 50 | 20 | 25 |
| 27 | 27 | 94 | 2000 | -20 | 90 | 50 | 70 | 40 | 25 | 20 | 8 | 5 | 10 |
| 28 | 28 | 66 | 2500 | 30 | 50 | 90 | 70 | 40 | 30 | 26 | 5 | 10 | 4 |
| 29 | 29 | 44 | 3200 | -60 | 36 | 44 | 56 | 20 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 |
| 30 | 30 | 300 | 4000 | 10 | 200 | 400 | 300 | 120 | 100 | 50 | 1 | 2 | 0,5 |

# Text boxes

Рис. 2.1.1

Рис. 2.1.2

Рис. 2.1.3

Рис. 2.1.4

Рис. 2.1.5

Рис. 2.1.6

Рис. 2.1.7

Рис. 2.1.8

Рис. 2.1.9

Рис. 2.1.10

Рис. 2.1.11

Рис. 2.1.12

Рис. 2.1.13

Рис. 2.1.14

Рис. 2.1.15

Рис. 2.1.16

Рис. 2.1.17

Рис. 2.1.18

Рис. 2.1.19

Рис. 2.1.20

Рис. 2.1.21

Рис. 2.1.22

Рис. 2.1.23

Рис. 2.1.24

Рис. 2.1.25

Рис. 2.1.26

Рис. 2.1.27

Рис. 2.1.28

Рис. 2.1.29

Рис. 2.1.30