Вариант 2,14.

ЗАДАНИЕ № 2 РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Задача 2.2. Расчет разветвленной цепи

Для заданной цепи (схемы приведены на рис. 2.2.1 – 2.2.30, параметры элементов в табл. 2.2):

- написать уравнения цепи относительно мгновенных токов и напряжений  (решать уравнения не требуется);

- составить уравнения цепи относительно комплексных токов и напряжений

- рассчитать токи и напряжения элементов цепи;

- составить баланс мощностей;

Дополнительное задание

- построить в одной системе координат топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Таблица 2.2

| Вар. | Схема (рис.) | Um |  |  | R1 | R2 | R3 | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ВД-15 | В | рад/с | град | Ом | Ом | Ом | мГн | мГн | мГн | мкФ | мкФ | мкФ |
| 1 | 1 | 200 | 100 | 60 | 75 | 60 | 80 | 700 | 800 | 900 | 160 | 100 | 80 |
| 2 | 2 | 36 | 125 | -30 | 40 | 20 | 30 | 400 | 200 | 160 | 200 | 400 | 500 |
| 3 | 3 | 24 | 200 | 90 | 14 | 8 | 12 | 80 | 50 | 60 | 200 | 400 | 500 |
| 4 | 4 | 220 | 250 | -10 | 60 | 120 | 160 | 800 | 400 | 600 | 20 | 40 | 50 |
| 5 | 5 | 60 | 400 | 45 | 100 | 70 | 50 | 150 | 200 | 125 | 80 | 40 | 20 |
| 6 | 6 | 12 | 500 | -75 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 500 | 400 | 200 |
| 7 | 7 | 26 | 800 | 15 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 250 | 200 | 100 |
| 8 | 8 | 90 | 1000 | -60 | 60 | 90 | 70 | 65 | 75 | 80 | 16 | 10 | 20 |
| 9 | 9 | 400 | 1250 | 40 | 700 | 1200 | 900 | 600 | 800 | 500 | 1 | 2 | 0,5 |
| 10 | 10 | 54 | 1600 | -15 | 50 | 70 | 60 | 30 | 45 | 60 | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 11 | 26 | 2000 | 80 | 45 | 30 | 38 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 10 |
| 12 | 12 | 14 | 2500 | -25 | 30 | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 40 | 20 | 10 |
| 13 | 13 | 240 | 3200 | 10 | 200 | 300 | 250 | 60 | 90 | 120 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | 14 | 86 | 4000 | -20 | 120 | 80 | 100 | 30 | 25 | 20 | 2 | 2,5 | 4 |
| 15 | 15 | 380 | 5000 | 30 | 400 | 600 | 300 | 100 | 80 | 70 | 1 | 0,25 | 0,5 |
| 16 | 16 | 56 | 6400 | -45 | 60 | 40 | 30 | 5 | 10 | 8 | 2,5 | 5 | 2,5 |
| 17 | 17 | 141 | 100 | -45 | 25 | 40 | 30 | 300 | 200 | 400 | 400 | 200 | 500 |
| 18 | 18 | 48 | 125 | 15 | 70 | 90 | 120 | 800 | 600 | 400 | 160 | 80 | 50 |
| 19 | 19 | 32 | 200 | -30 | 30 | 40 | 24 | 160 | 100 | 120 | 100 | 200 | 250 |
| 20 | 20 | 110 | 250 | 20 | 50 | 80 | 60 | 400 | 200 | 300 | 80 | 40 | 50 |
| 21 | 21 | 80 | 400 | -90 | 140 | 200 | 180 | 300 | 400 | 250 | 10 | 16 | 20 |
| 22 | 22 | 20 | 500 | 40 | 18 | 12 | 16 | 18 | 28 | 24 | 100 | 250 | 200 |
| 23 | 23 | 38 | 800 | -20 | 30 | 18 | 24 | 20 | 40 | 30 | 50 | 40 | 100 |
| 24 | 24 | 150 | 1000 | 75 | 140 | 180 | 160 | 120 | 160 | 180 | 5 | 8 | 10 |
| 25 | 25 | 280 | 1250 | -80 | 200 | 300 | 240 | 180 | 160 | 200 | 2,5 | 2 | 4 |
| 26 | 26 | 28 | 1600 | 60 | 16 | 22 | 28 | 10 | 16 | 20 | 50 | 20 | 25 |
| 27 | 27 | 94 | 2000 | -20 | 90 | 50 | 70 | 40 | 25 | 20 | 8 | 5 | 10 |
| 28 | 28 | 66 | 2500 | 30 | 50 | 90 | 70 | 40 | 30 | 26 | 5 | 10 | 4 |
| 29 | 29 | 44 | 3200 | -60 | 36 | 44 | 56 | 20 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 |
| 30 | 30 | 300 | 4000 | 10 | 200 | 400 | 300 | 120 | 100 | 50 | 1 | 2 | 0,5 |

# Text boxes

Рис. 2.2.1

Рис. 2.2.2

Рис. 2.2.3

Рис. 2.2.4

Рис. 2.2.5

Рис. 2.2.6

Рис. 2.2.7

Рис. 2.2.8

Рис. 2.2.9

Рис. 2.2.10

Рис. 2.2.11

Рис. 2.2.12

Рис. 2.2.13

Рис. 2.2.14

Рис. 2.2.15

Рис. 2.2.16

Рис. 2.2.17

Рис. 2.2.18

Рис. 2.2.19

Рис. 2.2.20

Рис. 2.2.21

Рис. 2.2.22

Рис. 2.2.23

Рис. 2.2.24

Рис. 2.2.25

Рис. 2.2.26

Рис. 2.2.27

Рис. 2.2.28

Рис. 2.2.29

Рис. 2.2.30