Южно-Уральский Государственный Университет

Филиал в г. Миассе, Машиностроительный ф-т,

Кафедра «Технология производства машин»

Студенту гр. 515  Загородину А.Б.

ЗАДАНИЕ

На выполнение курсового проекта по дисциплине

«Лопастные машины и гидродинамические передачи»

Тема: Расчет   и   профилирование   рабочего  колеса,   подводящего  и  отводящего   устройств

центробежного   насоса,  обеспечивающего   требуемые  характеристики  при  заданном

числе  оборотов.  Перекачиваемая среда – вода при температуре  t.

Исходные данные: Q = 100 м3/час,   Н = 45 м,    n = 2900 об\мин,    t = 25oC.

Требования к содержанию курсового проекта:

- Курсовой проект должен состоять из пояснительной записки и графической части.

- Пояснительная записка должна быть выполнена печатным способом либо от руки чертежным шрифтом на листах ф. А4 с рамкой и состоять из содержания, введения, теоретической части, расчетной части, заключения и списка литературы.

Во введении кратко описывается назначение лопастных насосов и область их применения. Приводится   краткое  описание  конструкции  и  отдельных узлов,  формулируются  цели  и       задачи курсового проекта.

В теоретической части приводятся основные расчетные формулы, необходимые  справочные данные,  порядок (последовательность) расчета.

В расчетной части представлены результаты расчетов конструктивных элементов насоса:

Диаметра вала и втулки колеса, основных размеров на входе в колесо и на выходе из него,       профиля канала колеса в меридиональном сечении, решетки профилей колеса, подводящего      устройства,  канала  отвода  потока жидкости. Выбрать масло для смазки подшипников колеса.

В заключении приводится краткое резюме проделанной работы и записываются результаты расчетов основных элементов насоса.  Объем пояснительной записки 30-35 л.

- Графическая часть должна содержать схемы параллелограммов скоростей в колесе, треугольников скоростей на входе и выходе колеса в масштабе, чертежи профиля колеса в меридиональном сечении, решетки профилей колеса, подводящего устройства и канала для отвода потока, а также чертеж общего вида насоса.

- Объем графической части – 2 л. ф.А1.

Задание выдал                                А.И. Новиков