Задания на контрольные работы

( номера вариантов по спиСКУ в журнале)

1.РАСЧЕТ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ синусоИДАЛЬНОГО

ПЕРЕМЕННОГО тОКА МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНЫX ЧИСЕЛ

2.1. Условие расчетного задания №1. Варианты задания

В соответствии с вариантом задания (табл.2.2) выполнить преобразование разветвленной цепи переменного тока, схема которой представлена на рис. 2.1. Условно указать направления токов и напряжений.

Пользуясь комплексным методом, определить токи в ветвях; проверить соблюдение баланса активной, реактивной и полной мощностей в цепи; определить коэффициент мощности цепи; построить совмещенную векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.

Параметры элементов цепи даны в табл. 2.1. Один из параметров электрической энергии, необходимый для расчета, задан в табл. 2.2.

Рис. 2.1

На входе цепи (рис. 2.1) действует напряжение U. Приборы, показанные на рис. 2.1, измеряют следующие параметры: вольтметр – напряжение на разветвленном участке цепи, приложенное одновременно ко второй, третьей и четвертой ветвям (в табл. 2.2 это напряжение обозначено как U2); амперметр – силу тока в четвертой ветви (в табл. 2.2 обозначен как ток I4).

Таблица 2.1

| Варианты | R, Ом | XL, Ом | XC, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| с 1 по 30 | 10 | 25 | 40 |
| с 31 по 60 | 20 | 30 | 40 |
| с 61 по 90 | 30 | 20 | 60 |
| с 91 по 120 | 40 | 40 | 30 |
| с 121 по 150 | 50 | 20 | 15 |

## Таблица 2.2

| Варианты | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | U, B | U2, B | I4, A | UC, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,31,61,91,121 |  |  |  |  | - | - | - | 90 |
| 2,32,62,92,122 |  |  |  |  | - | - | 2 | - |
| 3,33,63,93,123 |  |  |  |  | - | - | - | 50 |
| 4,34,64,94,124 |  |  |  |  | - | 100 | - | - |
| 5,35,65,95,125 |  |  |  |  | 120 | - | - | - |
| 6,36,66,96,126 |  |  |  |  | - | - | - | 40 |
| 7,37,67,97,127 |  |  |  |  | 220 | - | - | - |
| 8,38,68,98,128 |  |  |  |  | - | - | - | 60 |
| 9,39,69,99,129 |  |  |  |  | - | - | 1 | - |
| 10,40,70,100,130 |  |  |  |  | - | 60 | - | - |
| 11,41,71,101,131 |  |  |  |  | - | - | - | 30 |
| 12,42,72,102,132 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |
| 13,43,73,103,133 |  |  |  |  | - | - | 3 | - |
| 14,44,74,104,134 |  |  |  |  | - | 70 | - | - |
| 15,45,75,105,135 |  |  |  |  | 150 | - | - | - |

Окончание табл. 2.2

| Варианты | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | U, B | U2, B | I4, A | UC, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,46,76,106,136 |  |  |  |  | - | 40 | - | - |
| 17,47,77,107,137 |  |  |  |  | - | - | - | 70 |
| 18,48,78,108,138 |  |  |  |  | - | 80 | - | - |
| 19,49,79,109,139 |  |  |  |  | 130 | - | - | - |
| 20,50,80,110,140 |  |  |  |  | - | - | 4 | - |
| 21,51,81,111,141 |  |  |  |  | - | - | - | 30 |
| 22,52,82,112,142 |  |  |  |  | 90 | - | - | - |
| 23,53,83,113,143 |  |  |  |  | - | 120 | - | - |
| 24,54,84,114,144 |  |  |  |  | - | - | 1,5 | - |
| 25,55,85,115,145 |  |  |  |  | 180 | - | - | - |
| 26,56,86,116,146 |  |  |  |  | - | - | 2,5 | - |
| 27,57,77,117,147 |  |  |  |  | - | - | - | 60 |
| 28,58,88,118,148 |  |  |  |  | - | 50 | - | - |
| 29,59,89,119,149 |  |  |  |  | - | - | 2 | - |
| 30,60,90,120,150 |  |  |  |  | - | 50 | - | - |

# Примечание: знак  означает, что в данном варианте задания указанная ветвь отсутствует.

2. РАСЧЕТ ТРЕXФАЗНЫX ЭЛЕКТРИЧЕСКИX ЦЕПЕЙ

МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНЫX ЧИСЕЛ

4.1. Условие расчетного задания №2. Варианты задания

Выполнить преобразование трехфазной электрической цепи, схема которой представлена на рис. 4.1, для соединения в «звезду» и в «треугольник», учитывая, что нагрузкой фаз являются элементы (комбинация элементов), представленные для соответствующих вариантов задания в табл. 4.1. Параметры источника и элементов нагрузки даны в табл. 4.2.

Определить показания приборов, изображенных на рис. 4.1. По результатам расчета построить для каждого потребителя совмещенную векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.

Рис. 4.1

К трехфазному источнику, фазы которого соединены по схеме «звезда», подключены два потребителя: фазы первого соединены по схеме «звезда», фазы второго – по схеме «треугольник». На выходах трехфазного источника (см. рис. 4.1) действуют три линейных напряжения UЛ, изменяющиеся с частотой f.  Показанные на рис. 4.1 приборы измеряют следующие электрические величины:  амперметр – силу тока в нейтральном проводе для потребителя, фазы которого соединены по схеме «звезда»; ваттметры W1 и W2 – активную мощность потребителя, фазы которого соединены по схеме «треугольник».

Таблица 4.1

| Задание | R, Ом | L, мГн | C, мкФ | Uл, В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 20 | 15,9 | 318 | 220 | 50 |
| D2 | 30 | 95,6 | 212 | 127 | 50 |
| D3 | 10 | 63,7 | 318 | 150 | 50 |
| D4 | 20 | 63,7 | 318 | 200 | 50 |
| D5 | 30 | 15,9 | 318 | 100 | 50 |
| D6 | 10 | 96,5 | 218 | 220 | 50 |
| D7 | 10 | 31,8 | 159 | 127 | 50 |
| D8 | 20 | 31,8 | 159 | 150 | 50 |
| D9 | 30 | 47,8 | 100 | 100 | 50 |
| D10 | 10 | 63,8 | 318 | 220 | 50 |
| D11 | 30 | 31,8 | 159 | 127 | 50 |
| D12 | 20 | 31,8 | 637 | 250 | 50 |
| D13 | 10 | 79,5 | 79,5 | 220 | 50 |
| D14 | 20 | 95,6 | 79,5 | 127 | 50 |
| D15 | 30 | 63,8 | 53 | 100 | 50 |
| D16 | 40 | 127,3 | 159 | 200 | 50 |
| D17 | 40 | 15,9 | 318 | 250 | 50 |
| D18 | 10 | 95,6 | 159 | 220 | 50 |
| D19 | 10 | 63,7 | 212 | 150 | 50 |
| D20 | 20 | 79,5 | 106 | 250 | 50 |
| D21 | 30 | 96,5 | 318 | 150 | 50 |
| D22 | 10 | 15,9 | 318 | 200 | 50 |
| D23 | 20 | 31,8 | 218 | 220 | 50 |
| D24 | 10 | 48,8 | 106 | 127 | 50 |
| D25 | 20 | 63,7 | 318 | 150 | 50 |
| D26 | 30 | 15,9 | 318 | 100 | 50 |
| D27 | 10 | 63,7 | 159 | 250 | 50 |
| D28 | 40 | 187,3 | 159 | 220 | 50 |
| D29 | 10 | 95,6 | 159 | 150 | 50 |
| D30 | 20 | 95,6 | 79,5 | 100 | 50 |
| D31 | 8 | 112 | 65 | 127 | 50 |
| D32 | 20 | 60 | 130 | 220 | 50 |
| D33 | 10 | 30 | 110 | 250 | 50 |

###### Таблица 4.2

| Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |

Примечание: задание выдается каждому студенту индивидуально в виде двух чисел, записанных через тире, например D1-1. При этом первое число обозначает номер задания (см. табл. 4.1), а второе – номер варианта (см. табл. 4.2). Если по списку в журнале вы находитесь под номером 1, то ваш вариант D1-1.