# Задание на курсовую работу и задачи рейтингового контроля

по курсу

«Теоретические основы электротехники», часть II

для специальности 140211 «Электроснабжение»

Необходимо руководствоваться следующими правилами:

- начиная решение задачи, указать, какие физические законы или расчетные методы предлагается использовать при решении, привести математическую запись этих законов и методов;

- тщательно продумать, какие буквенные символы предполагается использовать в решении. Пояснить значение каждого буквенного символа словами или соответствующим обозначением на схеме;

- в ходе решения задачи не следует изменять однажды принятые направления токов и наименования узлов, сопротивлений и т.д. Не следует изменять обозначения, заданные условием. При решении одной и той же задачи различными методами одну и ту же величину надлежит обозначать одним и тем же буквенным символом;

- расчет каждой исходной величины следует выполнять сначала в общем виде, а затем в полученную формулу подставить числовые значения и привести окончательный результат с указанием единицы измерения. При решении системы уравнений целесообразно воспользоваться известными методами упрощения расчета определителей;

- промежуточный и конечный результаты расчетов должны быть ясно выделены из общего текста;

- для элементов электрических схем следует пользоваться ГОСТом.

2.1. Контрольное задание № 1.

Задача 1. Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация. В цепи действует постоянная ЭДС Е. Параметры цепи приведены по вариантам в таблице 2.1. Требуется определить закон изменения во времени тока после коммутации в одной из ветвей схемы или напряжения на каком–либо элементе или между заданными точками схемы.

Задачу следует решить двумя методами: классическим и операторным. На основании полученного аналитического выражения построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = , где – меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Таблица 2.1.

Исходные данные к задаче 1

контрольного задания 1.

| Вариант | Рисунок | Е, В | L, мГн | С, мкФ | R1 | R2 | R3 | R4 | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ом |  |
| 6 | 2.1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 1 | 4 | i1 |

Рисунок к варианту задачи 1 контрольного задания 1.

Задача 2. Дана электрическая схема, на входе которой действует напряжение, изменяющееся во времени по данному закону u1(t). Требуется определить закон изменения во времени тока в одной из ветвей схемы или напряжение на заданном участке схемы. В таблице 2.2 в соответствии с номером варианта указан номер рисунка, на котором приведен график изменения во времени входного напряжения Параметры цепи R, L, C заданы в буквенном виде.

Задачу требуется решить с помощью интеграла Дюамеля. Искомую величину следует определить (записать ее аналитическое выражение) для всех интервалов времени. В зависимости от условий задачи полный ответ будет содержать два или три соотношения, каждое из которых справедливо лишь в определенном диапазоне времени.

В каждом ответе следует выполнить приведение подобных членов относительно  и выделить постоянную составляющую.

Таблица 2.2

Исходные данные к задаче 2 контрольного задания 1.

| Вариант | Рисунок с изображением схемы | Рисунок с графиком | Определить |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.22 | 2.28 | i2 |

Рисунки к вариантам задачи 2 контрольного задания 1.

2.2. Контрольное задание № 2.

Задача 1. На рис.2.37 даны схемы, на вход которых воздействует одно из периодических напряжений u(t) (графики напряжений приведены на рис. 2.38 – 2.45). Схемы нагружены на активное сопротивление нагрузки Rн. Численные значения напряжения Um, периода Т, параметров схемы L, C и величины активного сопротивления нагрузки Rн приведены в таблице 2.2. Требуется:

- Разложить напряжение u(t) в ряд Фурье до пятой гармоники включительно, используя табличные разложения, приведенные в учебниках, и пояснение, имеющееся в указаниях к данной задаче.

- Обозначив сопротивления элементов схемы в общем виде как Rн, jXL, –jXС, вывести формулу для комплексной амплитуды напряжения на нагрузке через комплексную амплитуду входного напряжения  . Полученное напряжение пригодно для каждой гармоники, только под XL и XC следует понимать сопротивления для соответствующей гармоники.

- Используя формулы п. 2, определить комплексную амплитуду напряжения на выходе (на нагрузке) для следующих гармоник ряда Фурье: для нулевой, первой и третьей гармоник в схемах рис. 2.37,в,г; для первой, третьей и пятой гармоник в схемах рис. 2. 37,а.б.

- Записать мгновенное значение напряжения на нагрузке u2 = f(t) в виде ряда Фурье.

У к а з а н и е:

На примере рис. 2.44, 2.45 покажем как осуществляется разложение в ряд Фурье кривых, которые имеют постоянную составляющую и начало которых сдвинуто во времени по отношению к табличным кривым. Прежде всего выделим в напряжении u1(t) (рис.2.45) постоянную составляющую Um/2 и мысленно проведем новую ось времени на высоте Um/2. Тогда относительно новой оси времени оставшуюся часть напряжения запишем в виде

.

Здесь под Um понимается амплитуда заданного напряжения, а угол Т/12 равен углу, обозначенному в учебниках . С учетом постоянной составляющей u1(t) (рис 2.45) раскладывается в ряд Фурье следующим образом:

u1(t) = .

График напряжения u1(t) (рис.2.44) на время Т/4 смещен (запаздывает) во времени, поэтому для рис. 2.44

или

Покажем, как вывести формулу для напряжения на выходе схемы через параметры схемы и напряжение на входе на примере рис.2 46. Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа:

.

Выразим токи и  через напряжение :

и подставим в исходное выражение, тогда

Таблица 2.2.

Исходные данные по вариантам к задаче 1 контрольного задания 2.

| Вариант | L, мГн | С, мкФ | Т, 10-3 с | Um, В | Rн Ом | Рисунок с изображением схемы | Рисунок с графиком u1(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 1 | 0,625 | 25 | 86,5 | 2.37,в | 2.43 |

Рисунки к вариантам задачи 1 контрольного задания 2.

Задача 2. По данным, помещенным в таблице 2.4, выполнить следующее:

Рассчитать магнитную цепь методом двух узлов и определить величины, указанные в крайнем справа столбце этой таблицы.

По результатам, полученным в п. 1, найти магнитное напряжение между двумя точками магнитной цепи, вычислив его один раз по пути, заданному ниже (п. 1 «указаний к выбору варианта»), и другой раз по любому иному пути, выбранному по своему усмотрению. Полученные результаты сравнить между собой.

Для принятых в п. 1 положительных направлениях магнитных потоков и заданного направления МДС составить систему уравнений по законам Кирхгофа.

Схематические изображения магнитопроводов с размещением намагничивающих катушек, способа их намотки на сердечник и положительных направлений токов в них приведены на рис. 2.56. Точки а,б,с находятся посередине каждого участка магнитопровода.

Указания к выбору варианта.

Для студентов, фамилии которых начинаются с букв Ж, К, Н, Ф, Э  следует определить указанное в п. 2 магнитное напряжение Uсkb.

Здесь Uakb – магнитное напряжение между точками а и b по пути a – k – b; Udak магнитное напряжение между точками d и k по пути d – a –k и т.д.

В таблице 2.5 приняты следующие обозначения: l – длина средней магнитной линии одной ветви магнитной цепи; l – длина воздушного зазора (его положение в магнитной цепи дано на схемах магнитопроводов); S – cечение участков магнитопровода; w – число витков катушек; I – постоянный ток в катушке.

Обозначения величин даются с индексами, которые указывают, к какой ветви магнитной цепи относится та или иная величина; индекс 1 – к левой магнитной ветви, индекс 2 – к средней ветви, индекс 3 – к правой ветви.

Магнитные свойства стали, из которой изготовлены магнитопроводы, определяются кривой намагничивания, приведенной ниже.

Магнитные свойства стали

| Н,А/м | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В, Тл | 0,22 | 0,75 | 0,93 | 1,02 | 1,14 | 1,28 | 1,47 | 1,53 | 1,57 | 1,6 |

Таблица 2.4

Исходные данные к задаче 2 контрольного задания 2.

| Вариант | Рисунок | Дано | Дополнительные условия | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1, см | S1, см2 | w1 | I1, A | l2, см | S2, см2 | w2 | I2, A | l3, см | S3, см2 | w3 | I3, A | l, мм |  |  |
| 6 | 2.56 | 45 | 44 | 300 | 0,5 | 15 | 14,2 |  | 0,3 | 35 | 13,7 |  |  |  | Ф3 = Ф2 | w2, Ф1 |

Рисунок к задаче 2 контрольного задания 2.

Задание № 3.

Задача 3. По заданным в табл. 2.5 параметрам линии (R0, L0, G0, C0), частоте f, длине линии l, комплексным значениям напряжения  и тока  в конце линии, сопротивлению нагрузки  требуется:

- Рассчитать напряжение  и ток  в начале линии, а также КПД линии.

- Полагая, что линия п. 1 стала линией без потерь (R0 = G0 = 0), а нагрузка на конце линии стала активной и равной модулю комплексной нагрузки в п. 1, определить напряжение  и ток  в начале линии, а также длину электромагнитной волны .

- Для линии без потерь п. 2 построить график распределения действующего значения напряжения вдоль линии.

Таблица 2.5

| Вариант | f, Гц | l, км | R0, Ом/км | C0 , 10-9 Ф/км | L0 , 10-3 Гн/км | G0 , 10-6 См/км | , В | , мА | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 500 | 80 | 10 | 12 | 4,1 | 1,25 | – | 50 | 300 |