МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –

МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

Кафедра: «Экономика и организация ИТС в АПК»

В. А. Абаев

З. Ф. Садыкова

Экономика отрасли

Методические рекомендации

для выполнения расчетной работы

Москва 2015 г.

Методические указания к расчетной работе по дисциплине «Экономика отрасли» включают условие расчетной работы, варианты заданий, методические указания по его выполнению и требования к оформлению, список рекомендуемой литературы и приложение.

Выполнение расчетной работы является неотъемлемой частью подготовки студентов к сдаче экзамена по дисциплине «Экономика отрасли». Полученные знания могут быть использованы в ходе выполнения дипломного проектирования.

Предназначены для студентов специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Составители:	к.э.н., доцент 		В. А. Абаев

к.э.н., доцент 		З. Ф. Садыкова

Рецензент:		к.т.н., профессор 		В. П. Копчиков

#### Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Формулировка расчетной работы по дисциплине «Экономика отрасли» | 5 |
| 2. Варианты заданий | 5 |
| 3. Методические указания по выполнению расчетной работы: | 6 |
| 3.1. Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по тарифу за перевезенную тонну | 6 |
| 3.2. Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по почасовому тарифу | 16 |
| 3.3. Производственная программа по эксплуатации автобусов | 22 |
| 4. Требования к оформлению расчетной работы | 29 |
| 5. Список рекомендуемой литературы | 30 |
| Приложение | 31 |

Современный этап развития экономики России характеризуется  изменчивостью конъектуры на рынках средств производства, труда, материалов и рынках сбыта продукции предприятий отраслей народного хозяйства. Сложившаяся ситуация повышает актуальность организации и планирования производства предприятий отрасли. Организация и планирование является одной из важных функций управления любым производством и именно с него начинается как создание, так и функционирование предприятия. Недооценка планирования деятельности предприятия в рыночных условиях, сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное осуществление зачастую приводит к большим, ничем не оправданным экономическим потерям и, в конечном счете, к банкротству.

В этой связи важнейшей задачей является подготовка специалистов владеющих методами разработки планов деятельности предприятий. Дисциплина «Экономика отрасли»  формирует у будущих специалистов знания для научно обоснованных решений вопросов организации и планирования с целью выработки стратегии осуществления деятельности предприятия, определения плановых потребностей в материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Целью методических указаний к расчетной работе является усвоение теоретических вопросов планирования производственной программы АТП и приобретение практических навыков расчетов. Расчетная работа  выполняется на основе знаний полученных при изучении дисциплины «Экономика отрасли»  на лекционных и практических занятиях, а также при изучении других дисциплин, формирующих знания будущего специалиста.

- Формулировка расчетной работы по дисциплине «Экономика отрасли»

В соответствии с учебным планом студенты специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» выполняют расчетную работу по дисциплине «Экономика отрасли». Выполнение расчетной работы является одним из этапов изучения данной дисциплины и допуском студента к экзамену.

Расчетная работа предусматривает расчет производственной программы автомобилей работающих по тарифу за перевезенную тонну, по повременному тарифу и автобусов.

Условие расчетной работы: по данным приложения произвести  следующие расчеты:

1)  технико- эксплуатационные показатели,

- показатели производственной базы,

- показатели производительности автомобилей;

и заполнить итоговые таблицы по видам перевозок. При выполнении работы необходимо использовать: «Прейскурант 13-01-01», «Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», «Справочник НИИАТ».

В конце работы сделать полные обоснованные выводы о финансовом состоянии предприятия.

# Варианты заданий

Выбор варианта расчетной работы студентами производителя в соответствии с номером зачетной книжки по последним двум цифрам, используется сто вариантная система заданий. Изменение номера варианта не допускается. Варианты домашнего задания представлены в приложении 1 таблицы 1, 2 и 3.

3 Методические указания по выполнению расчетной работы

3.1. Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по тарифу за перевезенную тонну

Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по тарифу за перевезенную тонну, включает:

1)  технико- эксплуатационные показатели,

2)  показатели производственной базы,

- показатели производительности автомобилей.

Расчет необходимо начинать с определения времени простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку на основе Прейскуранта № 13-01-01.

Для бортовых автомобилей используется формула:

, ч;

для автомобилей-самосвалов и цистерн применяется формула:

, ч;

где	 - норма времени на потрузку (разгрузку) первой тонны фактической массы отправки, ч;

- норма времени на погрузку (разгрузку) каждой последующей полной и неполной тонны фактической массы отправки ч;

- время па выполнение дополнительных операции ч;

- масса   груза   погружаемою   (выгружаемою)   в   автомобиль (количество полных и неполных тонн), т;

, т;

- грузоподъемность автомобиля, т;

- коэффициент использования грузоподъемности (определяется в зависимости от класса груза).

Затем определяется среднесуточный пробег автомобиля по формуле:

, км;

где	 - техническая скорость автомобиля, зависящая от категории дорог, км/ч;

- время в наряде, ч;

- длина ездки с грузом, км;

- коэффициент использования пробега.

Далее определяется коэффициент технической готовности и выпуска автомобилей на линию. Определение коэффициентов необходимо осуществляв цикловым методом. При расчете используется «Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильною транспорта» и данные пробега до ТО-1, ТО-2 и капитального ремонта скорректированные по поправочным коэффициентам и кратности.

Периодичность технических обслуживании корректируется по следующей формуле:

, км;

где	 - откорректированное значение пробега до ТО-1, ТО-2, км;

- нормативное значение пробега до ТО-1, ТО-2, км;

- коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации,

- коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Пробег до капитальною ремонта корректируется по формуле:

, км;

где	 - нормативный пробег до капитального ремонта, км;

- коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава;

- расчетный коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации.

;

где	 - доля автомобилей с пробегом с начала эксплуатации до первого капитального ремонта;

- доля автомобилей с пробегом с начала эксплуатации после первого капитального ремонта.

Нормы пробега устанавливаются с учетом кратности среднесуточному пробегу. Следует учесть, что значение результирующего коэффициента корректирования пробега до капитального ремонта не должно быть менее 0,5.

;

;

;

, км;

, км;

, км.

Результаты расчетов необходимо представить в табличном виде таблицы.

Таблица 1 - Корректирование нормативов межремонтных пробегов

| Показатель | Нормативное значение, км | Коэффициенты корректирования | Результи-рующий коэффициент | Скорректированный пробег, км | Принято к расчету, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество дней и цикле определяется путем суммирования дней эксплуатации за цикл (), дней простоя в ТО и ТР () и дней простоя в капитальном ремонте ().

, дн;

количество дней эксплуатации за цикл рассчитывается по следующей формуле:

, дн;

число дней простоя к ТО и ТР определяется следующим образом:

, дн;

где	 - скорректированная удельная норма простоя в ТО и ТР, дн/1000 км;

, дн/1000 км;

где	 - удельная норма простоя в ТО и ТР, дн/1000 км;

- коэффициент, учитывающий продолжительность простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации;

- коэффициент сменности работы оборудования (0,5 - 1).

Коэффициент корректирования () определяется по формуле:

где 	т - количество интервалов по пробегу;

- значение коэффициента  дня j-го интервала,

- доля автомобилей в j-м интервале пробега.

Простой в капитальном ремонте за цикл слагается из количества дней простоя в капитальном ремонте по нормативу () и дней транспортировки () подвижною состава до АРЗ (2 - 3 дня).

Коэффициент перехода от цикла к году (коэффициент цикличности) рассчитывается следующим образом:

;

где	 - количество календарных дней (365).

Количество дней простоя в ТО, ТР и КР за год равно:

, дн.

Количество  дней   нахождения   автомобиля   в  технически   исправном состоянии за год находится по формуле:

, дн;

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формулам:

;

или	.

Значения коэффициент определенные по приведенным зависимостям должны быть равнозначны.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется как разность между количеством дней нахождения в технически исправном состоянии () и простоя по эксплуатационным и прочим причинам ():

, дн;

, дн;

где    - дни простоя в выходные и праздничные дни (определяются исходя из режима работы АТП;

- дни простоя по организационным (эксплуатационным) причинам, дн.

Коэффициент выпуска автомобилей на линию определяется по формуле:

.

Среднесписочное количество автомобилей:

, ед;

или	, ед;

где	 - годовой объем перевозок, т;

- годовой грузооборот, ткм;

- выработка на один списочный автомобиль, т;

, т;

- выработка на один списочный автомобиль, ткм;

, ткм.

Общая грузоподъемность:

, т.

Автомобиле-дни нахождения на предприятии:

, дн.

Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии:

, дн.

Автомобиле-дни работы:

, дн.

Автотоннодни нахождения на предприятии:

, т.

Автомобиле-часы работы:

, ч.

Общее количество ездок (1):

, ед.

Общее количество ездок (2):

, ед.

Проверка 1.  Общее количество ездок (1) и общее количество ездок (2) должны отличаться между собой не более, чем на 1%.

Автомобиле-часы простоя под погрузкой - разгрузкой:

, ч.

Автомобиле-часы в движении:

, ч.

Общий пробег:

, км;

или	, км.

Пробег с грузом (1):

, км.

Пробег с грузом (2):

, км.

Проверка 2. Значения пробега с грузом, рассчитанные двумя способами, могут отличаться не более чем на 1%.

Эксплуатационная скорость:

, км/ч.

Статический коэффициент использования грузоподъемности:

.

Динамический коэффициент использования грузоподъемности:

.

Расчетный объем перевозок:

, т.

Возможный грузооборот:

, ткм;

или	, ткм.

Проверка 3. Значения возможного грузооборота должны отличаться не более чем на 1%.

Объем перевозок:

, т.

Грузооборот:

, ткм.

Проверка 4. Размер ошибки в расчетах не должен превышать 1% по объему перевозок и грузооборот, заявленных в исходных данных.

Выработка на одну автотонну:

, т;

, ткм.

Выработка на один списочный автомобиль:

, т;

, ткм.

Выработка на один автодень работы:

, т;

, ткм.

Выработка на один авточас в наряде:

, т;

, ткм.

Выработка на один километр пробега в тоннах:

, т.

Полученные расчетные показатели производственной программы по «сдельному» автомобилю необходимо свести в таблицу.

Таблица 2 – Производственная программа по грузовому автомобилю работающему по тарифу за перевезенную тонну.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Производственная база: |  |
| Среднесписочное количество автомобилей (), ед |  |
| Общая грузоподъемность (), т |  |
| Автомобиле-дни нахождения на предприятии (), дн |  |
| Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии (), дн |  |
| Автомобиле-дни работы (), дн |  |
| Автотоннодни нахождения на предприятии (), дн |  |
| Автомобиле-часы работы (), ч |  |
| Автомобиле-часы в движении (), ч |  |
| Автомобиле-часы простоя под погрузкой – разгрузкой (), ч |  |
| Общее количество ездок (), ед |  |
| Общий пробег (), км |  |
| Пробег с грузом (), км |  |
| Расчетный объем перевозок (), т |  |
| Продолжение табл. 2 |
| Возможный грузооборот (), ткм |  |
| Объем перевозок (), т |  |
| Грузооборот (), ткм |  |
| Технико-эксплуатационные показатели: |  |
| Грузоподъемность автомобиля (), т |  |
| Коэффициент технической готовности () |  |
| Коэффициент выпуска автомобилей на линию () |  |
| Коэффициент использования пробега () |  |
| Техническая скорость (), км/ч |  |
| Эксплуатационная скорость (), км/ч |  |
| Длина ездки с грузом (), км |  |
| Время в наряде (), ч |  |
| Время простоя под погрузкой – разгрузкой (), ч |  |
| Среднесуточный пробег автомобиля (), км |  |
| Статический коэффициент использования грузоподъемности () |  |
| Динамический коэффициент использования грузоподъемности () |  |
| Производительность автомобиля: |  |
| Выработка на одну автотонну (), т |  |
| Выработка на одну автотонну (), ткм |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (), т |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (), ткм |  |
| Выработка на один автодень работы (), т |  |
| Выработка на один автодень работы (), ткм |  |
| Выработка на один авточас в наряде (), т |  |
| Выработка на один авточас в наряде (), ткм |  |
| Выработка на один километр пробега в тоннах (), т |  |

3.2. Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по почасовому тарифу

Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по почасовому, включает:

1)  технико-эксплуатационные показатели,

- показатели производственной базы,

- показатели производительности автомобилей.

Расчет необходимо начинать с определения времени простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку на основе Прейскуранта № 13-01-01.

Для автомобилей фургонов используется формула:

, ч;

, т.

Затем определяется среднесуточный пробег автомобиля по формуле:

, км.

Далее определяется коэффициент технической готовности и выпуска автомобилей на линию. Определение коэффициентов необходимо осуществляв цикловым методом. При расчете используется «Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильною транспорта» и данные пробега до ТО-1, ТО-2 и капитального ремонта скорректированные по поправочным коэффициентам и кратности.

Периодичность технических обслуживании корректируется по следующей формуле:

, км.

Пробег до капитальною ремонта корректируется по формуле:

, км;

.

Нормы пробега устанавливаются с учетом кратности среднесуточному пробегу. Следует учесть, что значение результирующего коэффициента корректирования пробега до капитального ремонта не должно быть менее 0,5.

;

;

;

, км;

, км;

, км.

Результаты расчетов необходимо представить в табличном виде таблицы.

Таблица 3 - Корректирование нормативов межремонтных пробегов

| Показатель | Нормативное значение, км | Коэффициенты корректирования | Результи-рующий коэффициент | Скорректированный пробег, км | Принято к расчету, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество дней и цикле определяется путем суммирования дней эксплуатации за цикл (), дней простоя в ТО и ТР () и дней простоя в капитальном ремонте ().

, дн.

Количество дней эксплуатации за цикл рассчитывается по следующей формуле:

, дн.

Число дней простоя к ТО и ТР определяется следующим образом:

, дн;

, дн/1000 км.

Коэффициент корректирования () определяется по формуле:

.

Простой в капитальном ремонте за цикл слагается из количества дней простоя в капитальном ремонте по нормативу () и дней транспортировки () подвижною состава до АРЗ (2 - 3 дня).

Коэффициент перехода от цикла к году (коэффициент цикличности) рассчитывается следующим образом:

.

Количество дней простоя в ТО, ТР и КР за год равно:

, дн.

Количество  дней   нахождения   автомобиля   в  технически   исправном состоянии за год находится по формуле:

, дн.

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формулам:

;

или	.

Значения коэффициент определенные по приведенным зависимостям должны быть равнозначны.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется как разность между количеством дней нахождения в технически исправном состоянии () и простоя по эксплуатационным и прочим причинам ():

, дн;

, дн.

Коэффициент выпуска автомобилей на линию определяется по формуле:

.

Общая грузоподъемность:

, т.

Автомобиле-дни нахождения на предприятии:

, дн.

Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии:

, дн.

Автомобиле-дни работы:

, дн.

Автотоннодни нахождения на предприятии:

, т.

Автомобиле-часы работы:

, ч.

Объем перевозок:

, т;

где	 – нормативная выработка в тоннах на один автомобиле - час в наряде (коэффициент пересчета автомобиле – часов в тонны), равен 1,2 тонны/час.

Грузооборот:

, ткм;

где	 - расстояние перевозки груза, км/ч (постоянно и равно 15 км).

Общий пробег:

, км.

Пробег с грузом:

, км.

Выработка на одну автотонну:

, т;

, ткм.

Выработка на один списочный автомобиль:

, т;

, ткм.

Выработка на один автодень работы:

, т;

, ткм.

Выработка на один авточас в наряде:

, т;

, ткм.

Выработка на один километр пробега в тоннах:

, т.

Полученные расчетные показатели производственной программы по «почасовому» автомобилю необходимо свести в таблицу.

Таблица 4 – Производственная программа по грузовому автомобилю работающему по тарифу за перевезенную тонну.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Производственная база: |  |
| Среднесписочное количество автомобилей (), ед |  |
| Общая грузоподъемность (), т |  |
| Автомобиле-дни нахождения на предприятии (), дн |  |
| Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии (), дн |  |
| Автомобиле-дни работы (), дн |  |
| Автотоннодни нахождения на предприятии (), дн |  |
| Автомобиле-часы работы (), ч |  |
| Общий пробег (), км |  |
| Пробег с грузом (), км |  |
| Объем перевозок (), т |  |
| Грузооборот (), ткм |  |
| Технико-эксплуатационные показатели: |  |
| Грузоподъемность автомобиля (), т |  |
| Коэффициент технической готовности () |  |
| Коэффициент выпуска автомобилей на линию () |  |
| Эксплуатационная скорость (), км/ч |  |
| Время в наряде (), ч |  |
| Время простоя под погрузкой – разгрузкой (), ч |  |
| Среднесуточный пробег автомобиля (), км |  |
| Производительность автомобиля: |  |
| Выработка на одну автотонну (), т |  |
| Продолжение табл. 4 |
| Выработка на одну автотонну (), ткм |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (), т |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (), ткм |  |
| Выработка на один автодень работы (), т |  |
| Выработка на один автодень работы (), ткм |  |
| Выработка на один авточас в наряде (), т |  |
| Выработка на один авточас в наряде (), ткм |  |
| Выработка на один километр пробега в тоннах (), т |  |

3.3. Производственная программа по эксплуатации автобусов

Производственная программа по эксплуатации автобусов, включает:

- технико - эксплуатационные показатели,

- показатели производственной базы,

- показатели производительности автомобилей.

Расчет необходимо начинать с определения среднесуточный пробег автомобиля по формуле:

, км.

Далее определяется коэффициент технической готовности и выпуска автомобилей на линию. Определение коэффициентов необходимо осуществляв цикловым методом. При расчете используется «Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильною транспорта» и данные пробега до ТО-1, ТО-2 и капитального ремонта скорректированные по поправочным коэффициентам и кратности.

Периодичность технических обслуживании корректируется по следующей формуле:

, км.

Пробег до капитальною ремонта корректируется по формуле:

, км;

.

Нормы пробега устанавливаются с учетом кратности среднесуточному пробегу. Следует учесть, что значение результирующего коэффициента корректирования пробега до капитального ремонта не должно быть менее 0,5.

;

;

;

, км;

, км;

, км.

Результаты расчетов необходимо представить в табличном виде таблицы.

Таблица 5 - Корректирование нормативов межремонтных пробегов

| Показатель | Нормативное значение, км | Коэффициенты корректирования | Результи-рующий коэффициент | Скорректированный пробег, км | Принято к расчету, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество дней и цикле определяется путем суммирования дней эксплуатации за цикл (), дней простоя в ТО и ТР () и дней простоя в капитальном ремонте ().

, дн.

Количество дней эксплуатации за цикл рассчитывается по следующей формуле:

, дн.

Число дней простоя к ТО и ТР определяется следующим образом:

, дн;

, дн/1000 км.

Коэффициент корректирования () определяется по формуле:

.

Простой в капитальном ремонте за цикл слагается из количества дней простоя в капитальном ремонте по нормативу () и дней транспортировки () подвижною состава до АРЗ (2 - 3 дня).

Коэффициент перехода от цикла к году (коэффициент цикличности) рассчитывается следующим образом:

.

Количество дней простоя в ТО, ТР и КР за год равно:

, дн.

Количество  дней   нахождения   автомобиля   в  технически   исправном состоянии за год находится по формуле:

, дн.

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формулам:

;

или	.

Значения коэффициент определенные по приведенным зависимостям должны быть равнозначны.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется как разность между количеством дней нахождения в технически исправном состоянии () и простоя по эксплуатационным и прочим причинам ():

, дн;

, дн.

Коэффициент выпуска автомобилей на линию определяется по формуле:

.

Общая вместимость:

, пасс.

Автомобиле-дни нахождения на предприятии:

, дн.

Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии:

, дн.

Автомобиле-дни работы:

, дн.

Автоместо - дни нахождения на предприятии:

, дн.

Автомобиле-часы работы:

, ч.

Объем перевозок пассажиров:

, пас;

где	 - среднее расстояние перевозки пассажира, км.

Пассажирооборот:

, пас.-км.

Возможный  пассажирооборот:

, пас.-км;

где	- коэффициент использования вместимости, рассчитанный по местам для сиденья.

Общий пробег:

, км.

Полезный пробег:

, км;

Выработка на одно автоместо:

, пас;

, пас.-км.

Выработка на один списочный автомобиль:

, пас;

, пас.-км.

Выработка на один автодень работы:

, пас;

, пас.-км.

Выработка на один авточас в наряде:

, пас;

, пас.-км.

Выработка на один километр пробега в пассажирах:

, пас.

Полученные расчетные показатели производственной программы по «автобусу» необходимо свести в таблицу.

Таблица 6 – Производственная программа по автобусу

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Производственная база: |  |
| Среднесписочное количество автомобилей (), ед |  |
| Общая вместимость (), пас |  |
| Автомобиле-дни нахождения на предприятии (), дн |  |
| Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии (), дн |  |
| Автомобиле-дни работы (), дн |  |
| Автоместодни нахождения на предприятии (), дн |  |
| Автомобиле-часы работы (), ч |  |
| Общий пробег (), км |  |
| Полезный пробег (), км |  |
| Объем перевозок пассажиров (), пас |  |
| Продолжение табл. 6 |
| Пассажирооборот (), пас.-км |  |
| Возможный пассажирооборот , пас.-км |  |
| Технико-эксплуатационные показатели: |  |
| Вместимость автобуса (), пас |  |
| Коэффициент технической готовности () |  |
| Коэффициент выпуска автомобилей на линию () |  |
| Эксплуатационная скорость (), км/ч |  |
| Время в наряде (), ч |  |
| Среднесуточный пробег автомобиля (), км |  |
| Производительность автомобиля: |  |
| Выработка на одно автоместо (), пас |  |
| Выработка на одно автоместо (), пас.-км |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (), пас |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (), пас.-км |  |
| Выработка на один автодень работы (), пас |  |
| Выработка на один автодень работы (), пас.-км |  |
| Выработка на один авточас в наряде (), пас |  |
| Выработка на один авточас в наряде (), пас.-км |  |
| Выработка на один километр пробега в пассажирах (), пас |  |

#### 4 Требования к оформлению расчетной работы

Расчетная работа может выполняться:  в обыкновенной ученической тетради (страницы которой нумеруются, на каждой странице тетради следует оставлять поля для замечаний преподавателя), по выполнении работы ставится дата и подпись студента; или в виде отчета на бумаге формата А4 в соответствии с требованиями к оформлению курсовых и дипломных работ студентов специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» машинописный текст через полуторный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman (размер 14 пт.), поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм.

К защите расчетная работа представляется после устранения обнаруженных при проверке руководителем недостатков и ошибок. При затруднениях в освоении дисциплины «Экономика отрасли»  студентам рекомендуется обращаться на кафедру. Без правильно выполненной расчетной работы студент не допускается к сдаче экзамена по дисциплине «Экономика отрасли» .

# 5 Список рекомендованной литературы

- Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 248 с.

- Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 400 с.

- Вельмолшн А. В. Технология, организация и управление грузовыми автомобильными перевозками. Учебник для вузов. Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 1999. – 296с.

- Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учебное пособие. В 2 ч. - Мн.: ООО «Новое знание», 2000. - 312 с.

- Индрисов А. Б., Картышев С. В., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций; Изд. 2-е, - М.: Инф.-изд. дом «Филинъ», 1998. - 272 с.

- Кононова Г. А. Экономика транспортного предприятия: Учеб. пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2002. - 88 с.

- Лебединский Н. П. Основы методологии планирования и автоматизации плановых расчетов. - М.: Экономикс, 1989. - 272 с.

- Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.А. - М: ТАНДЕМ: ЭКМОС, 1998.-440 с.

- Сыроежкин И. М. Планомерность. Планирование. План. Теоретические очерки. - М.: Экономика, 1986. - 248 с.

# Приложение А

Исходные данные для расчета производственной программы автомобилей (автобусов)

| Показатель |  |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Автомобилей работающих по тарифу за перевезенную тонну (вариант выбирается по предпоследней цифре зачетной книжки) |
| Подвижной состав | КамАЗ - 5410 мод. 9379-01 | КамАЗ - 5511 | КамАЗ - 5320 | КамАЗ - 53212 | ЗИЛ - 433100 | МАЗ 4- 5551 | МАЗ - 53371 | МАЗ - 53362 | ГАЗ - 3307 | КАЗ – 4540-01 |
| Класс груза | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| , тыс. т | 450 | 350 | 420 | 410 | 320 | 370 | 380 | 330 | 280 | 430 |
| , км | 25 | 15 | 25 | 29 | 27 | 15 | 27 | 36 | 34 | 8 |
| Категория дорог | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| , ч | 8 | 8,5 | 8,9 | 8,4 | 9,2 | 10,1 | 9,7 | 8,1 | 9,7 | 10,5 |
|  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Доля пробега до капитального ремонта (вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки) |
| до 0,25 0,25 – 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 0,5 – 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| 0,75 – 1,0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 |
| 1,0 – 1,25 | - | 0,1 | - | - | 0,15 | - | 0,1 | 0,25 | - | - |
| 1,25 – 1,5 | - | 0,15 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,15 | 0,1 |
| 1,5 – 1,75 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 1,75 – 2,0 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| свыше 2,0 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | - |
| Продолжение приложения А |
| Автомобилей работающих по повременному тарифу (вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки) |
| Подвижной состав | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 |
| Класс груза | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| , ед | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| , ч | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 9,2 | 10,5 | 11,2 | 9,9 | 10,2 | 11,7 | 9,4 |
| , км/ч | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 19,1 |
|  | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
| Доля пробега до капитального ремонта (вариант выбирается по предпоследней цифре зачетной книжки) |
| до 0,25 | - | 0,1 | - | - | 0,15 | - | 0,1 | 0,25 | - | - |
| 0,25 – 0,5 | - | 0,15 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,15 | 0,1 |
| 0,5 – 0,75 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 0,75 – 1,0 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 1,0 – 1,25 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | - |
| 1,25 – 1,5 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| 1,5 – 1,75 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 |
| 1,75 – 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| свыше 2,0 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Продолжение приложения А |
| Автобусов (вариант выбирается по предпоследней цифре зачетной книжки) |
| Подвижной состав | ЛАЗ – 699 Р | ЛиАЗ - 5256 | IKARUS –260, 50 | IKARUS –280, 64 | IKARUS –250, 93 | ЛАЗ – 695 н | КАВЗ - 3976 | ПАЗ - 3205 | ЛАЗ - 4207 | ЛиАЗ –677 м |
| , ед | 30 | 25 | 34 | 18 | 40 | 20 | 10 | 12 | 21 | 18 |
| , км/ч | 38 | 27 | 19,1 | 18,7 | 38 | 18,1 | 21,2 | 22,7 | 26 | 20,6 |
| , ч | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 8,2 | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 9,5 | 9,1 | 8,4 |
| , км | 37 | 15 | 7 | 8 | 52 | 8 | 9 | 15 | 25 | 7 |
|  | 0,899 | 0,921 | 0,957 | 0,943 | 0,937 | 0,946 | 0,965 | 0,932 | 0,947 | 0,984 |
| Доля пробега до капитального ремонта (вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки) |
| до 0,25 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 0,25 – 0,5 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 0,5 – 0,75 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | - |
| 0,75 – 1,0 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| 1,0 – 1,25 | - | 0,1 | - | - | 0,15 | - | 0,1 | 0,25 | - | - |
| 1,25 – 1,5 | - | 0,15 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,15 | 0,1 |
| 1,5 – 1,75 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 |
| 1,75 – 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| свыше 2,0 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

Методические рекомендации

для выполнения расчетной работы

со студентами пятого курса

190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Абаев Владимир Александрович

Садыкова Зульфира Флоридовна

Экономика отрасли

Редактор

Подписано к печати

Формат 60х80/16

Бумага офсетная

Печать офсетная

Уч.-изд.л. 2,12

Тираж 50 экз. Заказ № ___

Цена свободная

Федеральное государственное

Образовательное учреждение

высшего профессионального

образования «Московский

государственный агроинженерный

университет имени В. П. Горячкина»

Отпечатано в издательском центре

ФГОУ ВПО МГАУ

127550 , Москва, Тимирязевская, 58

# Text boxes

31

32

33