#### Домашнее задание

#### ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ

1 Основные соотношения

Первичные параметры четырехполюсников (рисунок 9.1) связывают токи и напряжения на его зажимах и определены в шести формах Y, Z, H, G, A, B.

###### Рис. 1 – К определению первичных параметров четырехполюсника

Уравнение с использованием Y, Z, A, H параметров записываются в виде

;					       (1)

;					       (2)

;				       (3)

;				       (4)

Или в матричной записи

;  ; ; .

Здесь матрицы первичных параметров имеют вид

; ; ; .

Первичные параметры имеют  смысл какой-либо комплексной частотной характеристики четырехполюсника в режимах холостого хода (х. х.) и короткого замыкания (к. з.) на его зажимах и определяется в этих режимах. Например,

,   .

Вследствие равносильности всех форм уравнений можно получить формулы перехода между первичными параметрами. Например,

(5)

Здесь ∆Y, ∆Z, ∆H определители матрицы [Y], [Z], и [H].

Комплексные частотные характеристики четырехполюсника при произвольной внешней нагрузке могут быть определены через его А-параметры. Так, входное сопротивление

(6)

Коэффициенты передачи по напряжению и току

, 			       (7)

,				       (8)

2 Варианты заданий

По вариантам заданий из таблиц 1 и 2 при XL = 200 Ом; XC = 100 Ом; R=100 Ом определить:

- первичные параметры четырехполюсника (по опытам х. х. и к. з.);

- коэффициент передачи по напряжению для нагруженного на Rн = R  четырехполюсника (рассчитать через А-параметры, используя формулы перехода между первичными параметрами) и построить его в зависимости от частоты воздействия.

Схема 1						Схема 2

Рис. 2 – Схемы четырехполюсников

Таблица 1 Варианты зданий

|  | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Схема | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Элемент 1 | С | R | L | R | R | R | C | L |
| Элемент 2 | R | C | R | L | C | L | R | R |

#### Таблица 2 Подварианты заданий

|  | Подвариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первичные параметры четырехполюсника | Z | Y | A | B | H | G |

# Text boxes

1

2

1

2

1

2΄

1́

2

2

İ2

İ1

1