Косвенные измерения.

Контрольная работа 4. Вариант №2.

10 апреля 2017 г

Задача. Косвенное измерение электрического сопротивления.

| В материалах Семинара 2ИИ был рассмотрен пример косвенного измерения сопротивления постоянному току (раздел С1.4, задание 1). Проведено аналогичное измерение и получено значение, которое здесь обозначим как Rизм=100,00 кОм. Уточните значение измеряемого сопротивления R (обозначим его Rут), если из паспортных данных на приборы стали известны реальные значения сопротивлений rA = 500 Ом и rV = 100 кОм? Погрешности измерений не учитывать. |  |
| --- | --- |