1 задача. Расчет ступенчатого бруса

а) Силовая задача

1)Произвести расчет статически неопределимого бруса от действия всех силовых факторов (сосредоточенная сила и осевая распределенная нагрузка) /q – приложена не сверху(слева направо)/
	2)построить эпюры N, у, д и произвести проектировочный расчет бруса на прочность.
Найденный параметр F поперечного сечения округлить в большую сторону до 0.5 см^2

3)Вычислить перемещение сечения бруса, для которого оно имеет максимальное значение.

б) Температурная задача

1)Брус представленный в задании полностью разгружен от заданой внешней нагрузки и второй участок слева равномерно нагрет на Дt°C.

2)Раскрыть статическу. Неопределимость и построить эпюры N^t;  у^t; е^t;  д^t

3)Вычислить максимальное перемещение сечений бруса

в) Проверочный расчет бруса при одновременном действии внешнего нагружения и нагрева.
Построить эпюры на 1 листе друг под другом нормальных напряжений, переведя буквенный обозначения в Мпа = Н/мм^2. На основании построенных эпюр и алгебраического сложения ординат построить суммурную эпюру нормальных напряжений от одновременного действия внешних нагружения и температуры по максимальной ординате, взятой с этой эпюры, вычислить действительный запас прочности

В расчетах принять

P=4*10^4 H

q=50 Н/мм

Дt°=20 °C

у0.2 = 240 Н/мм

E=0.7*10^6 Н/мм^2

б=1.7*10^-5  1/град

[n]=1.5