# Проектирование асинхронного двигателя

## Электромагнитный расчет

Исходные данные

Номинальный режим работы – продолжительный (S1);

Исполнение ротора - короткозамкнутый;

Номинальная отдаваемая мощность –  кВт;

Количество фаз статора – m1 =3;

Частота сети -  Гц;

Номинальное напряжение -  В;

Способ соединения фаз статора – звезда;

Синхронная частота вращения – n1=3000 об/мин;

Степень защиты от внешних воздействий – IP44;

Способ охлаждения – IC0141;

Исполнение по способу монтажа – IM1001;

Климатические условия и категория размещения – У3;

Вероятность безотказной работы обмотки за наработку 20000 ч - ;

Форма выступающего конца вала – цилиндрическая;

Способ соединения с приводимым механизмом – упругая муфта;

### Магнитная цепь двигателя. Размеры, конфигурация, материал

#### Главные размеры

Количество пар полюсов:

.	(1.1)

Высота оси вращения:

При n =3000 об/мин и P2=30 кВт: h = 180 мм [9],

Принимаем двигатель с литой станиной. Листы статора штампуют из ленты электротехнической стали 2215.

Наружный диаметр сердечника статора [9]:

DН1=322 мм

Внутренний диаметр сердечника статора:

мм.	(1.2)

Расчетная мощность:

кВт,	(1.3)

где kн=0,98,η=0,92 ,cosφ= 0,9.[9]

Расчетная длина сердечника:

мм.	(1.4)

где  ,   , предварительное значение обмоточного коэффициента . [9]

Конструктивная длина сердечника статора:

l=120 мм 	(1.5)

Предельно допускаемое отношение λmax:

(1.6)

Отношение λ:

(1.7)

Полученное значение не превышает предельно допускаемое.

#### Сердечник статора

Сердечник собирают из отдельных отштампованных листов электротехнической стали 2215 толщиной 0,5 мм, имеющих изоляционные покрытия для уменьшения потерь в стали, от вихревых токов.

Марка холоднокатаной изотропной электротехнической стали 2215. Для данной марки стали обычно используют изолирование листов оксидированием. Коэффициент заполнения стали . [9]

Количество пазов сердечника статора:

(1.8)

где - количество пазов на полюс и фазу,q=6 [9]

(1.9)

#### Сердечник ротора

Сердечник собирают из отдельных отштампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Марка стали 2215. Изолирование листов оксидированием.

Коэффициент заполнения стали: . [9]

Скос пазов: [9]

(1.10)

Наружный диаметр сердечника ротора:

DH2=192-2=190,	(1.11)

где  - воздушный зазор между статором и ротором:

(1.12)

Внутренний диаметр листов ротора:

D2=0.23*322=74.	(1.13)

Длина сердечника ротора:

l1=l2=120.	(1.14)

Количество пазов в сердечнике ротора из табл. 9-12:

.	(1.15)

Обмотка статора

Принимаем однослойную всыпную концентрическую обмотку. Провод марки ПЭТВ (класс нагревостойкости F), укладываемую в трапецеидальные полузакрытые пазы. Обмотку статора выполняют шестизонной. Каждая зона равна 60 эл. град.

Коэффициент распределения:

.	(1.16)

.	(1.17)

Диаметральный шаг по пазам:

(1.18)

B1=0.666. укорочения шага;

.	(1.19)

Коэффициент укорочения:

Ky1=0.866	(1.20)

Обмоточный коэффициент:

Kоб1=0.956*0.866=0.828	(1.21)

Предварительное значение магнитного потока:

Вб.	(1.22)

Предварительное число витков в обмотке фазы:

витков.	(1.23)

Предварительное количество эффективных проводников в пазу:

(1.24)

где  – количество параллельных ветвей обмотки статора.

Уточненное число витков в обмотке фазы:

витков.	(1.25)

Уточненное значение магнитного потока:

Вб.	(1.26)

Уточненное значение индукции в воздушном зазоре:

Тл.	(1.27)

Предварительное значение номинального фазного тока:

(1.28)

Уточненная линейная нагрузка статора:

.	(1.29)

[9]

Среднее значение магнитной индукции в спинке статора: [9]

Bc1=1.7.	(1.30)

Зубцовое деление по внутреннему диаметру статора:

(1.31)

Обмотка статора с трапецеидальными полузакрытыми пазами

Значение магнитной индукции в зубцах статора: [9]

.	(1.32)

Предварительная ширина зубца в наиболее узком месте:

(1.33)

Высота спинки статора:

(1.34)

Высота паза:

(1.35)

Большая ширина паза:

(1.36)

Ширина шлица полуоткрытого паза:

bш=4.	(1.37)

Меньшая ширина паза:

(1.38)

Проверка правильности определения  и :

;	(1.39)

;	(1.40)

(1.41)

Площадь поперечного сечения паза в штампе:

(1.42)

Площадь поперечного сечения паза в свету:

(1.43)

где bc=0.2 и hc=0.2 – припуски на сборку сердечников статора и ротора по ширине и по высоте. [9]

Площадь поперечного сечения корпусной изоляции:

мм2,	(1.44)

где bи=0.4 мм – среднее значение односторонней толщины корпусной изоляции. [9]

Площадь поперечного сечения прокладок между верхней и нижней катушками в пазу, на дне паза и под клином:

Sпр=0.5*13+0.75*10.1=14.164 мм2.	(1.45)

Площадь поперечного сечения паза, занимаемая обмоткой:

Sп”1=146.281 мм2.	(1.46)

Произведение :

(1.47)

где  - коэффициент заполнения паза. [9]

Количество элементарных проводников в эффективном:

C=4	(1.48)

Диаметр изолированного обмоточного провода:

(1.49)

Принимаем d=1.5

Номинальный диаметр неизолированного провода:

D=1.5.	(1.50)

Площадь поперечного сечения неизолированного провода:

S=1.767 мм2.	(1.51)

Коэффициент заполнения паза:

(1.52)

Уточненное значение ширины шлица:

bш1=2.779мм.	(1.53)

Принимаем bш=bш1=4 мм.

Плотность тока в обмотке статора:

(1.54)

Удельная тепловая нагрузка от потерь в обмотке:

А1*J1=2779	(1.55)

Среднее допускаемое значение нагрузки [9]:

A1J1=3150 (112.53) Не превышает более 15%	(1.56)

То есть, не превышает допустимого значения.

Среднее зубцовое деление статора:

(1.57)

Средняя ширина катушки обмотки статора:

bср1=18.503*11.999=222.041	(1.58)

Средняя длина одной лобовой части обмотки:

lл1=303.653	(1.59)

Средняя длина витка обмотки:

lср1=847.305	(1.60)

Длина вылета лобовой части обмотки:

lв1=296.432.	(1.61)

Рисунок 1.1 – Трапецеидальный полузакрытый паз статора

Обмотка короткозамкнутого ротора

#### Размеры овальных полузакрытых пазов

Высота паза ротора [9]:

hп2=36	(1.62)

Расчетная высота спинки ротора:

(1.63)

Магнитная индукция в спинке ротора:

(1.64)

Зубцовое деление по наружному диаметру ротора:

(1.65)

Ширина зубца в нижней части зубца:

(1.66)

где  – магнитная индукция в зубцах ротора. . [9]

Меньший радиус паза:

(1.67)

Большой радиус паза:

(1.68)

Расстояние между центрами радиусов:

h1=27.318.	(1.69)

Проверка правильности определения  исходя из условия :

;	(1.70)

П*h1-Z2*(r1-r2)=-0.213;	(1.71)

.	(1.72)

Площадь поперечного сечения стержня, равная площади поперечного сечения паза в штампе:

265.947	(1.73)

Рисунок 1.2 – Пазы короткозамкнутого ротора – овальные полузакрытые

#### Короткозамыкающее кольцо обмотки ротора

Рисунок 1.3 – Короткозамыкающие кольца ротора для литой конструкций клетки

Поперечное сечение кольца литой клетки:

(1.74)

Высота кольца литой клетки:

hкл=43.2	(1.75)

Длина кольца:

(1.76)

Средний диаметр кольца литой клетки:

Dклср=146.8	(1.77)

Вылет лобовой части обмотки:

lв=79.475	(1.78)

где  – коэффициент, учитывающий изгиб стержня,

- длина лобовой части стержня. [9]

Расчет магнитной цепи

#### МДС для воздушного зазора

Коэффициент, учитывающий увеличение магнитного сопротивления воздушного зазора вследствие зубчатого строения статора:

(1.79)

Коэффициент, учитывающий увеличение магнитного сопротивления воздушного зазора вследствие зубчатого строения ротора:

(1.80)

Коэффициент, учитывающий уменьшение магнитного сопротивления воздушного зазора при отсутствии радиальных каналов на статоре или на роторе:

(1.81)

Общий коэффициент воздушного зазора:

kg=kg1*kg2*kk=1.119*1.019=1.142	(1.82)

МДС для воздушного зазора:

Fg=705.748	(1.83)

#### МДС для зубцов при трапецеидальных полузакрытых пазах статора

Зубцовое деление на  высоты зубца:

(1.84)

Коэффициент зубцов:

(1.85)

Напряженность магнитного поля:

(1.86)

Средняя длина пути магнитного потока:

L31=20.035	(1.87)

МДС для зубцов:

F31=40.07	(1.88)

#### МДС для зубцов при овальных полузакрытых пазах ротора

Напряженность магнитного поля:

H32=20	(1.89)

Средняя длина пути магнитного потока:

L32=35.542	(1.90)

МДС для зубцов:

F32=0.1*20*35.542=71.084	(1.91)

#### МДС для спинки статора

Напряженность магнитного поля:

Hc1=1	(1.92)

Средняя длина пути магнитного потока:

Lc1=217.583	(1.93)

МДС для спинки статора:

Fc1=0.1*Hc1*Lc1=0.1*2*217.582=43.517	(1.94)

#### МДС для спинки ротора

Напряженность магнитного поля:

Hc2=1.61	(1.95)

Средняя длина пути магнитного потока:

(1.96)

МДС для спинки ротора:

Fc2=0.1*Hc2*Lc2=0.1*1.61*74.199=11.946	(1.97)

#### Параметры магнитной цепи

Суммарная МДС магнитной цепи на один полюс:

705.748+40.070+71.084+43.516+11.946=872.366	(1.98)

Коэффициент насыщения магнитной цепи:

kнас=1.236	(1.99)

Намагничивающий ток:

(1.100)

Намагничивающий ток в относительных единицах:

(1.101)

ЭДС холостого хода:

E=kh*U1=0.986*220=216.92	(1.102)

Главное индуктивное сопротивление:

(1.103)

Главное индуктивное сопротивление в относительных единицах:

(1.104)

Активные и индуктивные сопротивления обмоток

#### Сопротивление обмотки статора

Активное сопротивление обмотки фазы при :

(1.105)

где pm20=57 - удельная электрическая проводимость меди при . [9]

Активное сопротивление обмотки фазы при  в относительных единицах:

(1.106)

Проверка правильности определения :

(1.107)

Размеры паза статора:

b2=10.167	(1.108)

hш1=0.5	(1.109)

h2=0.3	(1.110)

h11=27.6	(1.111)

bш1=4.025	(1.112)

(1.113)

hп1=20.035	(1.114)

Коэффициенты, учитывающие укорочение шага:

B1=0.667	(1.115)

kB1=0.4+0.6*B1=0.8	(1.116)

kB1”=0.2+0.8*B1=0.733	(1.117)

Коэффициент проводимости рассеяния:

(1.118)

Коэффициент, учитывающий влияние открытия пазов статора на проводимость дифференциального рассеяния:

(1.119)

Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния:

(1.120)

где kp1=0.51 - коэффициент, учитывающий демпфирующую реакцию токов, наведенных в обмотке короткозамкнутого ротора с высшими гармониками поля статора, [9]

из kд1=0.0021 - коэффициент дифференциального рассеяния статора, равный отношению суммы ЭДС, наведенных высшими гармониками поля статора, к ЭДС, наведенной первой гармоникой того же поля. [9]

Полюсное деление:

(1.121)

Коэффициент проводимости рассеяния лобовых частей обмотки:

(1.122)

Коэффициент проводимости рассеяния обмотки статора:

(1.123)

Индуктивное сопротивление обмотки фазы статора:

(1.124)

Индуктивное сопротивление обмотки фазы статора в относительных единицах:

(1.125)

Проверка правильности определения :

(1.126)

#### Сопротивление обмотки короткозамкнутого ротора с овальными полузакрытыми пазами

Активное сопротивление стержня клетки при :

(1.127)

где  - удельная электрическая проводимость алюминия при

Сопротивление короткозамыкающих колец, приведенное к току стержня, при : [9]

(1.128)

где  – коэффициент приведения тока кольца к току стержня

(1.129)

Активное сопротивление обмотки ротора при , приведенное к обмотке статора:

R2=1290.309*(1.671+1.626)=0.043	(1.130)

где  - коэффициент привидения сопротивления обмотки ротора к обмотке статора

(1.131)

где  - коэффициент скоса пазов ротора [9]

r1=1.671*10^-5 Ом.	(1.132)

Центральный угол скоса пазов:

(1.133)

Активное результирующее сопротивление ротора, при :

(1.134)

Ток стержня ротора для рабочего режима:

(1.135)

Коэффициент проводимости рассеяния:

(1.136)

Количество пазов ротора на полюс и фазу:

(1.137)

Коэффициент дифференциального рассеяния [9]:

kд=0.0024	(1.138)

Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния:

(1.139)

Коэффициент проводимости рассеяния короткозамкнутых колец литой клетки:

(1.140)

Относительный скос пазов ротора, в долях зубцового деления:

(1.141)

Коэффициент проводимости рассеяния скоса пазов:

(1.142)

Коэффициент проводимости рассеяния обмотки ротора:

(5.299)См.	(1.143)

Индуктивное сопротивление обмотки ротора:

x2=2.512^-4	(1.144)

Индуктивное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора в относительных единицах:

x2”=0.324	(1.145)

Индуктивное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора:

(1.146)

#### Сопротивления обмоток преобразованной схемы замещения двигателя

Коэффициент рассеяния статора:

(1.147)

Коэффициент сопротивления статора:

(1.148)

Преобразованные сопротивления обмоток:

r1=0.169 ,	(1.149)

x1=0.301,	(1.150)

r2”=0.054,	(1.151)

x2”=0.335.	(1.152)

Режим холостого хода и номинальный

#### Расчет параметров режима холостого хода

Реактивная составляющая тока статора при синхронном вращении:

(1.153)

Электрические потери в обмотке статора при синхронном вращении:

Pсм1=m1*Iср^2*R1*(1+p1^2)=70.611	(1.154)

Расчетная масса стали зубцов статора при трапецеидальных пазах:

m31=4.722	(1.155)

Магнитные потери в зубцах статора:

P31=4.4*B31*m31=71.116	(1.156)

Масса стали спинки статора:

35.531	(1.157)

Магнитные потери в спинке статора:

Pc1=4.4*mc1*Bc1^2=451.81	(1.158)

Суммарные магнитные потери в сердечнике статора, включающие добавочные потери в стали:

549.104	(1.159)

Механические потери:

(1.160)

Активная составляющая тока х.х.:

(1.161)

Ток х.х.:

I0=28.351	(1.162)

Коэффициент мощности при х.х.:

(1.163)

#### Расчет параметров номинального режима работы

Рисунок 1.4 – Преобразованная схема замещения АД с эквивалентным сопротивлением Rн

Активное сопротивление к.з.:

rk=R1’+R2”=0.223	(1.164)

Индуктивное сопротивление к.з.:

xk=x1+x2=0.636	(1.165)

Полное сопротивление к.з.:

Zk=0.674	(1.166)

Добавочные потери при номинальной нагрузке:

(1.167)

Механическая мощность двигателя:

P2’=P2+Pmx+Pд=3.113*10^4	(1.168)

Эквивалентное сопротивление схемы замещения:

(1.169)

Полное сопротивление схемы замещения:

Zн=4.377	(1.170)

Проверка правильности расчетов  и :

(1.171)

=1	(1.172)

(1.173)

Скольжение:

(1.174)

Активная составляющая тока статора при синхронном вращении:

(1.175)

Ток ротора:

(1.176)

Активная составляющая тока статора:

(1.177)

Реактивная составляющая тока статора:

(1.178)

Фазный ток:

(1.179)

Коэффициент мощности:

(1.180)

Линейная нагрузка статора:

(1.181)

Плотность тока в обмотке статора:

(1.182)

Линейная нагрузка ротора:

(1.183)

Ток в стержне короткозамкнутого ротора:

(1.184)

Плотность тока в стержне короткозамкнутого ротора:

(1.185)

Ток в короткозамыкающем кольце:

(1.186)

Электрические потери в обмотке статора:

(1.187)

Электрические потери в обмотке ротора:

(1.188)

Суммарные потери в электродвигателе:

(1.189)

Подводимая мощность:

(1.190)

Коэффициент полезного действия:

(1.191)

Подводимая мощность:

(1.192)

Мощность :

(1.193)

Рабочие характеристики

Таблица 1.1 – Рабочие характеристики

| Условные обозначения | Отдаваемая мощность в долях от номинальной P2 |
| --- | --- |
|  | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 |
| P2,кВт | 0,55 | 1,1 | 1,65 | 2,2 | 2,75 |
| Pд,Вт | 3,860 | 7,719 | 10,820 | 13,580 | 16,923 |
| P2`,Вт | 567,530 | 1121,389 | 1674,490 | 2227,250 | 2780,593 |
| Rн,Ом | 244,224 | 117,419 | 74,152 | 52,060 | 38,403 |
| Zн,Ом | 249,968 | 123,304 | 80,188 | 58,258 | 44,783 |
| s, о.е. | 0,009 | 0,019 | 0,030 | 0,043 | 0,057 |
| I2``,А | 0,880 | 1,784 | 2,744 | 3,776 | 4,913 |
| Ia1,А | 1,066 | 1,970 | 2,928 | 3,952 | 5,065 |
| Ip1,А | 2,437 | 2,506 | 2,584 | 2,672 | 2,774 |
| I1,А | 2,659 | 3,188 | 3,905 | 4,771 | 5,775 |
| cosϕ | 0,401 | 0,618 | 0,750 | 0,828 | 0,877 |
| Pм1,Вт | 69,589 | 99,983 | 150,040 | 223,948 | 328,197 |
| Pм2,Вт | 5,405 | 22,214 | 52,524 | 99,508 | 168,402 |
| PΣ,Вт | 159,944 | 211,006 | 294,474 | 418,127 | 594,612 |
| P1,Вт | 709,944 | 1311,006 | 1944,474 | 2618,127 | 3344,612 |
| η,% | 77,471 | 83,905 | 84,856 | 84,030 | 82,222 |

(1.201)

Рисунок 1.5 –

Рисунок 1.6 –

Рисунок 1.7 –

.Максимальный момент

Переменная часть коэффициента статора при трапецеидальном полузакрытом пазе:

(1.202)

Составляющая коэффициента проводимости рассеяния статора, зависящая от насыщения:

(1.203)

Переменная часть коэффициента ротора при овальном полузакрытом пазе:

(1.204)

Составляющая коэффициента проводимости рассеяния ротора, зависящая от насыщения:

(1.205)

Индуктивное сопротивление рассеяния двигателя, зависящее от насыщения:

(1.206)

Индуктивное сопротивление рассеяния двигателя, не зависящее от насыщения:

(1.207(

Ток ротора, соответствующий максимальному моменту:

(1.208)

Полное сопротивление схемы замещения при максимальном моменте:

(1.209)

Полное сопротивление схемы замещения при бесконечно большом скольжении:

(1.210)

Эквивалентное сопротивление схемы замещения при максимальном моменте:

(1.211)

Кратность максимального момента:

(1.212)

Скольжение при максимальном моменте:

(1.213)

Начальный пусковой ток и начальный пусковой момент

#### Овальный полузакрытый паз ротора

Высота стержня клетки ротора:

(1.214)

Приведенная высота стержня ротора:

(1.215)

Коэффициент  [9]:

, 	(1.216)

Расчетная глубина проникновения тока в нижнюю часть стержень:

(1.217)

Ширина нижней части стержня на расчетной глубине проникновения тока:

(1.218)

Площадь поперечного сечения нижней части стержня при расчетной глубине проникновения тока:

(1.219)

(1.220)

Коэффициент вытеснения тока:

(1.221)

Активное сопротивление стержня клетки при 20, приведенное к обмотке статора (для пускового режима):

(1.222)

Активное результирующее сопротивление при 20:

(1.223)

Коэффициент:

(1.224)

Коэффициент проводимости рассеяния паза ротора:

(1.225)

Коэффициент проводимости рассеяния обмотки ротора при пуске:

(1.226)

Индуктивное сопротивление рассеяния двигателя, зависящее от насыщения:

(1.227)

Индуктивное сопротивление рассеяния двигателя, не зависящее от насыщения:

(1.228)

Активное сопротивление к.з при пуске:

(1.229)

#### Начальный пусковой ток и момент

Ток ротора при пуске:

(1.230)

Полное сопротивление схемы замещения при пуске (с учетом явлений вытеснения тока и насыщения путей потоков рассеяния):

(1.231)

Индуктивное сопротивление схемы замещения при пуске:

(1.232)

Активная составляющая тока статора при пуске:

(1.233)

Реактивная составляющая тока статора при пуске:

(1.234)

Фазный ток статора при пуске:

(1.235)

Кратность начального пускового тока:

(1.236)

Активное сопротивление ротора при пуске, приведенное к статору, при расчетной рабочей температуре и Г-образной схеме замещения:

(1.237)

Кратность начального пускового момента:

(1.238)

Тепловой и вентиляционный расчет

#### Тепловой расчет

Потери в обмотке статора при максимальной допускаемой температуре:

(1.239)

Условная внутренняя поверхность охлаждения активной части статора:

(1.240)

Условный периметр поперечного сечения:

(1.241)

Условная поверхность охлаждения пазов:

(1.242)

Условная поверхность охлаждения лобовых частей обмотки:

(1.243)

Условная поверхность охлаждения двигателя с охлаждающими ребрами на станине:

(1.244)

Удельный тепловой поток от потерь активной части обмотки и от потерь в стали, отнесенных к внутренней поверхности охлаждения активной части статора:

(1.245)

где  [9].

Удельный тепловой поток от потерь в активной части обмотки, отнесенных к поверхности охлаждения пазов:

(1.246)

Удельный тепловой поток от потерь в лобовых частях обмотки, отнесенных к поверхности охлаждения лобовых частей обмотки:

(1.247)

Окружная скорость ротора:

(1.248)

Превышение температуры внутренней поверхности активной части статора над температурой воздуха внутри машины:

(1.249)

где   коэффициент теплоотдачи поверхности статора [9].

Перепад температуры в изоляции паза:

(1.250)

где  эквивалентный коэффициент теплопроводности в изоляции в пазу, включающий воздушные прослойки;

bи=0.4-односторонняя толщина изоляции в пазу статора. [9]

Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей обмотки над температурой воздуха внутри двигателя:

(1.251)

Перепад температуры в изоляции лобовых частей катушек:

(1.252)

где bи=0.4-однослойная толщина изоляции катушек в лобовой части. [9]

Среднее превышение температуры обмотки над температурой воздуха внутри двигателя:

(1.253)

Потери в двигателе со степенью защиты IP44, передаваемые воздуху внутри двигателя:

(1.254)

Среднее превышение температуры воздуха внутри двигателя над температурой наружного воздуха с охлаждающими ребрами на станине:

(1.255)

где коэффициент подогрева воздуха. [9]

Среднее превышение температуры обмотки над температурой наружного воздуха:

(1.256)

#### Вентиляционный расчет

Наружный диаметр корпуса:

(1.257)

Из рис. 1-3 минимальное допустимое расстояние от нижней части корпуса машины до опорной плоскости лап

Коэффициент,h1=7  учитывающий изменение теплоотдачи по длине корпуса двигателя:

(1.258)

Необходимый расход воздуха:

(1.259)

где теплоемкость воздуха. [9]

Расход воздуха, который может быть обеспечен наружным вентилятором:

(1.260)

Напор воздуха, развиваемый наружным вентилятором:

(1.261)

Масса двигателя и динамический момент инерции ротора

Масса изолированных проводов обмотки статора:

(1.262)

Масса алюминия короткозамкнутого ротора с литой клеткой:

(1.263)

где количество лопаток;

длина лопатки;

высота лопатки;

ширина лопатки.

mal=

(1.264)

Масса стали сердечников статора и ротора:

(1.265)

Масса изоляции статора:

(1.266)

Масса конструкционных материалов (станина и щиты чугунные, ротор короткозамкнутый):

(1.267)

Масса двигателя с короткозамкнутым ротором:

(1.268)

Приближенное значение динамического момента инерции

# (0.1

# Список литературы

- Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. М.: Наука, 1972. 366 с.

- Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах MathCad 12, MatLab 7, Maple 9. М.: НТ Пресс, 2006. 496 с.