2 Задача. Расчет стерженвой системы.

а) Силовая задача
	1) Произвести расчет стержневой системы от действия силы P и определить усилия во всех стержнях системы

- Произвести проектироваочный расчет на прочность и определить параметр F, определив его в большую сторону до 0.5см^2.

- Вычислить пермещение точки приложения силы точки P

б)Стержни отмеченные 2 черточками нагреты на  Δt°C, при этом нагрузка P снята.

1	Раскрыть статическую неопределимость и определить усилия в стержнях, возникающие при нагревании.

2	На отдельной схеме стержневой системы, рядом с каждым из стержней поставить значения нормальных напряжений от дейсвтия силы P и нагрева, выразив величины в Н/мм^2

3	В каждом из стержней найти суммарные напряжения от совместного действия силы P и нагрева, и по максимальным значениям суммарных значений напряжений вычислить действительный запас прочности

В расчетах принять

P=4*10^4 H

q=50 Н/мм

Δt°=20 °C

σ0.2 = 240 Н/мм

E=0.7*10^6 Н/мм^2

α=1.7*10^-5  1/град

[n]=1.5