Итоговое задание по курсу ОПТСС

Итоговое задание по курсу представляет собой набор из пяти заданий, включающих в себя практические и теоретические задания по изученному материалу. При подготовке итогового задания не следует ориентироваться только на материалы электронного учебника, применяйте указанную литературу. После выполнения задания оцените реальность результата, проверьте размерность величин, входящих в состав математического выражения.

Подходите к работе творчески, желаем успехов!

Билет 5

- Определить требуемую полосу пропускания канала связи для передачи сигнала от МСП-ЧРК типа К-300, если применяется линейный код HDB-3.

- Привести спектр сигнала на выходе частотного модулятора РРЛ, если на его вход подается сигнал от МСП-ЧРК типа К-1920, девиация частоты на канал 200кГц.

- Найти мощность шума квантования нелинейным кодером c характеристикой компрессирования А для отсчета, соответствующего среднему значению амплитуды 3го сегмента.

- Приведите принцип формирования электрического сигнала факсимильным аппаратом.

- Особенности организации связи с использованием систем дальнего тропосферного распространения. Методы обеспечения устойчивой связи.